目    录

《中华人民共和国安全生产法》（新）	5

非煤矿山企业安全生产十条规定（金属非金属露天矿山企业）-------------------------------31

非煤矿山企业安全生产十条规定(金属非金属尾矿库)----------------------------------------- 32

《非煤矿山企业安全生产十条规定》条文说明（金属非金属露天矿山企业）-------33

《非煤矿山企业安全生产十条规定》条文说明(金属非金属尾矿库)-----------------39

非煤矿山外包工程安全管理暂行办法------------------------------ 47

第一章 总 则	47

第二章 发包单位的安全生产职责	48

第三章 承包单位的安全生产职责	51

第四章 监督管理	54

第五章 法律责任	55

生产安全事故应急救援预案	58

第一部分  综合应急预案	59

1总则	59

2危险性分析	61

3组织机构与职责	70

3.1组织机构图	70

3.2应急指挥机构体系	71

3.3应急指挥部	71

4预防与预警	72

5应急响应	84

6信息发布	87

7后期处置	88

8保障措施	89

9培训与演练	89

10奖惩	91

11附 则	92

第二部分   专项应急预案	93

1  爆破伤害专项应急预案	93

2事故应急处置基本原则	94

3组织机构与职责	95

4预防与预警	96

5应急响应	98

6保障措施	101

7附则	101

第三部分   事故现场处置方案	110

1  爆破伤害事故现场处置方案	110

2应急组织与职责	110

3应急处置	111

4注意事项	112

2  边坡破坏事故现场处置方案	113

3应急处置	114

3  车辆伤害事故现场处置方案	115

4  高处坠落事故现场处置方案	118

5  物体打击事故现场处置方案	120

6  机械伤害事故现场处置方案	123

7  触电事故现场处置方案	125

第四部分    附录	129

1  控制程序	129

2事故调查与处理	132

3  应急机构及相关部门联系电话	136

4  应急队伍及通信联络表	137

5  应急物资装备表	138

6  事故处置信息记录表	139

7  矿山地理位置及交通位置图	140

总工程师安全目标责任书	141

矿区生产部经理安全目标责任书	144

矿区安全员安全目标责任书	147

班组长安全目标责任书	149

职工安全目标责任书	152

电工安全目标责任书	154

挖掘机驾驶员安全目标责任书	157

汽车驾驶员安全目标责任书	160

露天潜孔钻机手安全目标责任书	163

爆破员安全目标责任书	166

液压破碎器（锤）操作人员安全目标责任书	171

# 《中华人民共和国安全生产法》（新）

中华人民共和国主席令

第十三号

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过，现予公布，自2014年12月1日起施行。

中华人民共和国主席　习近平

2014年8月31日

## 第一章 总则

第一条　为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定本法。

第二条　在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产及其监督管理，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。

第三条　安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

第五条　生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第六条　生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

第七条　工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

第八条　国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与城乡规划相衔接。

“国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

“乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

第九条　国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

安全生产监督管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。

第十条　国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。

生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

第十一条　各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。

第十二条  有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。

第十三条  依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。

“生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。”

第十四条　国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

第十五条  国家鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。

第十六条　国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

第二章  生产经营单位的安全生产保障

第十七条  生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第十八条  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第十九条  生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

第二十条  生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

第二十一条  矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

“前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”

第二十二条  生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

第二十三条  生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

第二十四条  生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定。

第二十五条  生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

第二十六条  生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

第二十七条  生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

第二十八条  生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第二十九条  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十条  建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。

矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

第三十一条  矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

第三十二条  生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第三十三条  安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

第三十四条  生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

第三十五条  国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。

生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

第三十六条  生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理职责部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第三十七条  生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

第三十八条  生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。

第三十九条  生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

第四十条  生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十一条  生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十二条  生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第四十三条  生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

第四十四条  生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

第四十五条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第四十六条  生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

第四十七条  生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

第四十八条  生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。”

第三章  从业人员的安全生产权利义务

第四十九条  生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

第五十条  生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

第五十一条  从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第五十二条  从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第五十三条  因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

第五十四条  从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第五十五条  从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

第五十六条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

第五十七条  工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。

工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

第五十八条  生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利，并应当履行本法规定的从业人员的义务。”

第四章 安全生产的监督管理

第五十九条  县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查。

安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

第六十条  负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。

第六十一条  负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，不得收取费用；不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

第六十二条  安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：

（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；

（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；

（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；

（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

第六十三条  生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员）依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

第六十四条  安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。

安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

第六十五条  安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

第六十六条  负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

第六十七条  负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，负有安全生产监督管理职责的部门应当及时解除前款规定的措施。

第六十八条  监察机关依照行政监察法的规定，对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实施监察。

第六十九条  承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。

第七十条  负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报；受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料；需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。

第七十一条  任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

第七十二条  居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

第七十三条  县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员，给予奖励。具体奖励办法由国务院安全生产监督管理部门会同国务院财政部门制定。

第七十四条  新闻、出版、广播、电影、电视等单位有进行安全生产公益宣传教育的义务，有对违反安全生产法律、法规的行为进行舆论监督的权利。

第七十五条  负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位的安全生产违法行为信息；对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报行业主管部门、投资主管部门、国土资源主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构。

第七十六条  国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。

国务院安全生产监督管理部门建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统，国务院有关部门建立健全相关行业、领域的生产安全事故应急救援信息系统。

第五章  生产安全事故的应急救援与调查处理

第七十七条县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

第七十八条  生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

第七十九条  危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

第八十条  生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第八十一条  负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

第八十二条  有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后，应当按照生产安全事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。

参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措施，并根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生，减少人员伤亡和财产损失。

事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。

第八十三条  事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查报告应当依法及时向社会公布。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强监督检查。

第八十四条  生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任，对有失职、渎职行为的，依照本法第七十七条的规定追究法律责任。

第八十五条  任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

第八十六条  县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布。

第六章  法律责任

第八十七条 负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过的

（二）发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的

（三）对已经依法取得批准的单位不履行监督管理职责，发现其不再具备安全生产条件而不撤销原批准或者发现安全生产违法行为不予查处的。

（四）在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的。

负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有前款规定以外的滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第八十八条  负有安全生产监督管理职责的部门，要求被审查、验收的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的，在对安全生产事项的审查、验收中收取费用的，由其上级机关或者监察机关责令改正，责令退还收取的费用；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第八十九条  承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。

第九十条  生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

第九十一条  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

第九十二条  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。”

第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十四条  生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；

（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；

（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；

（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

第九十五条  生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；

（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

第九十六条  生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；

（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

（四）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；

（五）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；

（六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。”

第九十七条  未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；

（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；

（三）进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；

（四）未建立事故隐患排查治理制度的。

第九十九条  生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款

第一百条  生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

第一百零一条  两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

第一百零二条  生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的

（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。

第一百零三条  生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。

第一百零四条  生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零五条  违反本法规定，生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；拒不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零六条  生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

第一百零七条  有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零八条  生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。

第一百零九条  发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。”

第一百一十条  本法规定的行政处罚，由安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工决定。予以关闭的行政处罚由负有安全生产监督管理职责的部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定；给予拘留的行政处罚由公安机关依照治安管理处罚法的规定决定。

第一百一十一条  生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。

第七章  附则

第一百一十二条  本法下列用语的含义：

危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

第一百一十三条  本法规定的生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故的划分标准由国务院规定。

国务院安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大事故隐患的判定标准。

# 非煤矿山企业安全生产十条规定

（金属非金属露天矿山企业）

# 国家安全生产监督管理总局令

第67号

《非煤矿山企业安全生产十条规定》已经2014年6月17日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

局长   杨栋梁

2014年6月20日

1.必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位。

2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。

3.必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。

4.必须按设计自上而下分台阶分层开采。

5.必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破。

6.必须实行湿式凿岩作业。

7.必须使用机械二次破碎和铲装作业。

8.必须落实边坡安全措施。

9.必须按设计排土，加强排土场管理。

10.必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备及应急演练到位。

# 非煤矿山企业安全生产十条规定

（金属非金属尾矿库）

1.必须证照齐全有效，安全生产责任制落实，配备专（兼）职安全技术人员。

2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。

3.必须按设计放矿、筑坝，确保坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深符合要求。

4.必须确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠。

5.必须建立监测监控系统并有效运行，落实定期巡查和值班值守制度。

6.必须限期消除病库安全隐患，严禁危库、险库生产运行。

7.必须加强“头顶库”安全管理。

8.必须按设计及时闭库。

9.必须加强闭库和回采安全管理。

10.必须建立应急联动机制，确保应急装备和物资及应急演练到位。

# 《非煤矿山企业安全生产十条规定》条文说明

(金属非金属露天矿山企业)

1.必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位。

金属非金属露天矿山企业应当取得工商营业执照、采矿许可证和安全生产许可证，从事爆破作业的还应当取得爆破作业单位许可证。证照不全或不在有效期的，不得生产。

矿山属高危行业，应当按照《安全生产法》的要求，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。对于大中型露天矿山企业，应当设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员；对于小型露天采石场，则应按照《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号，以下简称39号令）的要求，至少配备1名专职安全生产管理人员。

金属非金属露天矿山企业应当按照“一岗双责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员在安全生产方面所应承担的职责，并建立配套的考核机制，确保责任制落实到位。

当前，金属非金属矿山企业工程外包现象非常普遍，但很多矿山企业往往“以包代管”，导致外包工程施工单位事故频发。针对这种情况，国家安全监管总局于2013年8月23日公布施行了62号令，对外包工程安全管理提出了具体要求。金属非金属露天矿山企业必须严格按照62号令相关规定，切实加强外包工程安全管理，坚决遏制外包工程施工单位事故频发的势头。

2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。

金属非金属露天矿山企业必须按照《安全生产法》的有关要求，对从业人员进行全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

“三项岗位人员”是指生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员。为保障生产经营单位安全生产，国家对“三项岗位人员”实施安全资格准入制度。按照有关安全生产的法律、法规、规章要求，“三项岗位人员”必须经培训、考核合格并取得安全资格证书和特种作业人员操作证书后，方可持证上岗，并定期进行复训。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

3.必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。

39号令第十二条要求“相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米”。这一要求有力地推进了矿产资源整合，对解决小型露天采石场“小、散、乱、差”的问题起到了积极作用。但目前个别地区仍然存在一个山头多个采石场，各采石场之间安全距离不足的情况；同时，部分地区对39号令中“开采范围”的含义产生了不同理解，有的认为是指“设计开采范围”，这种理解是不正确的，应该是采矿许可证划定的采矿许可范围。为进一步推进小型露天采石场矿产资源整合，纠正部分地区的错误理解，再次强调“必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米”。

4.必须按设计自上而下分台阶分层开采。

《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条及39号令第十五条中均要求：露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。同时，针对部分地区小型露天采石场受地形地质条件限制，无法实现台阶开采的情况，39号令第十五条中规定：不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。露天矿山分台阶分层开采，一方面可以改善作业人员在采场边坡上的作业条件，减少高处坠落事故；另一方面，台阶可以承接上部采场边坡滑落的部分浮石，减少滚石伤人事故；同时，也有利于采场边坡的稳定，降低边坡大范围坍塌的可能性。

同时，在坚持分台阶分层开采的前提下，必须按照设计严格控制台阶或分层参数，尤其是台阶或分层高度、坡面角。近年来小型露天采石场发生的坍塌事故，基本上都是由于没有按照设计进行开采，造成台阶或分层高度过高，坡面角过大，形成高陡边坡，最终导致事故发生。因此，要求“必须按设计自上而下分台阶分层开采”。

5.必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破。

露天矿山爆破作业必须严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》等的相关规定执行，确保安全。

中深孔爆破技术具有安全保障程度高、作业条件好、开采能力大、生产效率高、爆破周期长、飞石少、爆破器材配送管理方便等特点，国家安全监管总局自2006年起在露天矿山尤其是小型露天采石场推广应用中深孔爆破开采技术，取得了明显成效，矿山生产效率明显提高，生产安全事故则明显下降，社会效益和经济效益显著。为此，国家安全监管总局决定在露天矿山尤其是小型露天采石场继续强制推行中深孔爆破技术，39号令第十三条规定“小型露天采石场应当采用中深孔爆破”、“不具备实施中深孔爆破条件的，经安全生产监督管理部门审核同意后方可采用浅孔爆破开采”。

6.必须实行湿式凿岩作业。

当前部分露天矿山尤其是小型露天采石场环保和职业危害防护意识淡薄，往往采用干式凿岩，导致产生大量的粉尘，严重污染环境，危害工人的身体健康和生命安全，而且还会加快机器设备磨损，缩短设备使用寿命。采用湿式凿岩作业是降尘、捕尘的经济有效方法，因此要求“必须实行湿式凿岩作业”。

7.必须使用机械二次破碎和铲装作业。

2004年以来，国家安全监管总局在小型露天采石场强制推行机械铲装和机械二次破碎，促使小型露天采石场机械化水平明显提升，现场作业人数大幅减少，生产效率显著提高，事故总量和较大以上事故均明显下降，基本没有发生因爆破二次破碎而导致的飞石伤人事故，成效显著。因此，有必要在小型露天采石场继续强制推行机械铲装和机械二次破碎，39号令第十七条要求对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎；第二十二条要求小型露天采石场应当采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。

8.必须落实边坡安全措施。

随着我国矿山开采技术的发展，露天矿山的开采深度不断加大，边坡高度和面积也不断增加，造成边坡不稳定的因素随之增多。同时，部分矿山企业没有制定并落实边坡安全措施，开采过程中没有严格按照设计控制台阶参数和加强边坡管理，致使台阶过高、过陡，甚至没有形成规程要求的边坡，导致边坡坍塌事故时有发生。为预防边坡坍塌事故的发生，必须切实加强边坡安全管理，严格落实边坡安全措施。首先、必须严格按照设计控制边坡参数，确保台阶高度、坡面角、安全平台宽度和最终边坡角等参数符合设计要求；其次、必须建立边坡管理和检查、监测制度，定期对边坡进行安全检查，对坡体位移等主要参数进行监测，发现隐患及时处理；第三、采用合理的爆破技术，减少爆破作业对边坡稳定性的影响，如在靠近最终边坡时应采用预裂爆破，在岩石整体性差、节理裂隙发育、岩石风化程度不一、难以形成预裂面的情况下采用光面爆破等；第四、对高陡边坡或稳定性较差的边坡应进行专题研究，对存在滑坡可能的，应采取削坡减载、人工加固等方法及时整治，改善边坡稳定性。

9.必须按设计排土，加强排土场管理。

排土场是金属非金属露天矿山的重要生产设施之一，一旦发生事故，后果往往非常严重。2008年8月1日，位于山西省太原市娄烦县的太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿南排土场发生特别重大垮塌事故，造成45人死亡。但目前部分露天矿山企业对排土场安全生产工作重视程度仍然不够，往往忽视排土场安全管理，不按设计排土，存在阶段高度、总堆置高度等参数不合理，排洪排水设施不完善等问题，对周边人员和设施构成严重威胁。为确保排土场安全稳定，必须严格按设计排土，确保排土场排土顺序、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数符合设计要求。此外，《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）和《有色金属矿山排土场设计规范》（GB50421-2007）等有关标准中对排土场安全生产均提出具体要求，金属非金属露天矿山企业必须严格按照上述标准要求，加强排土场管理和监测监控，防止发生排土场垮塌等事故，确保安全生产。

10.必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备及应急演练到位。

《安全生产法》要求，矿山企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，应当指定兼职的应急救援人员；应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。有关法规、规章也据此对矿山企业应急救援队伍建立、应急预案制定等作出了相应规定。金属非金属露天矿山企业必须按照国家有关法律、法规、规章要求，建立专（兼）职应急救援队伍，确保必要的应急装备和物资配备；没有建立专职应急救援队伍的，还应与邻近的专业矿山救护队伍签订救援协议。同时，39号令要求，安全生产监督管理部门应当加强本行政区域内小型露天采石场应急预案的管理，督促乡（镇）人民政府做好事故应急救援的协调工作。

近年来，由于应急预案不完善或者应急演练不到位，导致金属非金属矿山因施救不当造成事故扩大的情况屡见不鲜。为避免这种情况的发生，首先必须针对各种可能发生的事故类别分别制定应急预案，增强应急预案的针对性和可操作性；其次，要在科学合理制定应急预案的基础上，强化应急演练，确保从业人员掌握必要的应急救援知识，在面对事故灾难时能够正确应对。

# 《非煤矿山企业安全生产十条规定》条文说明

(金属非金属尾矿库)

1.必须证照齐全有效，安全生产责任制落实，配备专（兼）职安全技术人员。

尾矿库生产经营单位除应有按矿山企业设立所需的采矿许可证、土地使用证等相关证照外，还应取得独立的尾矿库安全生产许可证。证照不全或不在有效期的，不得生产。

《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号，以下简称38号令）第四条规定：尾矿库生产经营单位（以下简称生产经营单位）应当建立健全尾矿库安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿库实施有效的安全管理。生产经营单位必须据此规定，按照“一岗双责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立健全覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员在安全生产方面所应承担的职责，并建立配套的考核机制，确保责任制落实到位。

生产经营单位必须按照《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管一〔2013〕58号）要求，强化作业人员技能培训，加强尾矿库技术管理，每座尾矿库至少配备1名熟悉尾矿库相关业务的专（兼）职安全技术管理人员。

2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。

生产经营单位必须按照《安全生产法》的有关要求，对从业人员进行全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

“三项岗位人员”是指生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员。为保障生产经营单位安全生产，国家对“三项岗位人员”实施安全资格准入制度。按照有关安全生产的法律、法规、规章要求，“三项岗位人员”必须经培训、考核合格并取得安全资格证书和特种作业人员操作证书后，方可持证上岗，并定期进行复训。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

3.必须按设计放矿、筑坝，确保坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深符合要求。

放矿和筑坝是尾矿库生产运行中的重要环节，直接关系到尾矿库的安全运行。尾矿库坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深是判断尾矿库是否满足安全生产条件的重要安全技术指标，《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）中对坝体稳定性验算、安全超高、干滩长度、浸润线埋深均有明确的规定。

生产经营单位必须按照设计要求进行放矿和筑坝作业，使尾矿库坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深等尾矿库安全技术指标符合《尾矿库安全技术规程》规定，确保尾矿库运行安全。

4.必须确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠。

排洪设施是尾矿库必须设置的安全设施，其功能在于将汇水面积内洪水安全排至库外，它的安全性和可靠性直接关系到尾矿库防洪安全。排渗设施是尾矿坝防范渗流破坏的安全设施，有水平、竖向和竖向水平组合排渗等三种基本类型，可及时降低库内水位和浸润线埋深，有效防范管涌、流土和冲刷等渗流破坏。

这里提出确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠，是鉴于排洪、排渗设施作为尾矿库的重要安全设施，必须严格设计、建设、运行环节的安全管理，使之能够按照科学合理的原则进行规范设计，并按照设计进行严格施工，严控施工质量，在运行过程中作为安全管理的重点加强管理，确保尾矿库的安全运行。

5.必须建立监测监控系统并有效运行，落实定期巡查和值班值守制度。

尾矿库监测监控系统的功能在于监测尾矿库运行状态的各种参数，是为判断尾矿库运行状态是否正常提供科学依据的安全监测设施的统称。38号令、《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030－2010）和《国家安全监管总局办公厅关于做好尾矿库在线监测系统安装工作的通知》（安监总厅管一〔2010〕219号）等均对尾矿库监测提出了相关要求：尾矿库的安全监测，必须根据尾矿库设计等别、筑坝方式、地形和地质条件、地理环境等因素，设置必要的监测项目及其相应设施，定期进行监测；一等、二等、三等尾矿库应当安装在线监测系统，鼓励四等尾矿库安装在线监测系统。本条规定是指生产经营单位应依据尾矿库的等别，按照设计建立尾矿库监测监控系统，并确保监测监控系统的有效运行。需要指出的是在线监测系统不能代替人工监测系统，建立在线监测系统的生产经营单位，也应按照《尾矿库安全技术规程》的要求，定期对坝体位移、干滩长度、安全超高、浸润线埋深等进行人工监测。

38号令第二十三条规定：生产经营单位应当建立尾矿库事故隐患排查治理制度，按照本规定和《尾矿库安全技术规程》的要求，定期组织尾矿库专项检查，对发现的事故隐患及时进行治理，并建立隐患排查治理档案。第二十一条规定：生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守……。本条规定是指生产经营单位要按照相关规定要求，建立尾矿库事故隐患排查治理制度，定期组织开展尾矿库专项安全检查，对发现的事故隐患及时进行治理，并建立隐患排查治理档案。同时，生产经营单位还应加强尾矿库日常值班值守，特别是汛期时实施24小时监测监控和值班值守，及早发现隐患和险情，并采取有效防范措施。

6.必须限期消除病库安全隐患，严禁危库、险库生产运行。

《尾矿库安全技术规程》中根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性，将尾矿库安全度分为危库、险库、病库、正常库四级。《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》要求：建立完善并严格执行尾矿库安全检查和隐患排查治理制度，切实做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。对排查出的危库、险库要责令停产，采取应急措施排除险情，对经整改仍达不到安全生产条件的，要提请地方政府依法予以关闭，并履行闭库程序；对病库要限期整改消除隐患，使之达到正常库标准，争取到2015年底基本消除危、险尾矿库，全国病库数量控制在已取证尾矿库总数的5%以内。

本条规定是指：对危库必须停产，采取应急措施。对险库必须立即停产，及时消除险情。对病库必须限期整改，及时消除安全隐患。

7.必须加强“头顶库”安全管理。

“头顶库”是指下游很近距离内有居民或重要设施，且坝体高、势能大的尾矿库，这样的尾矿库隐患重、风险大，危害严重，是尾矿库安全生产工作中的重中之重，在全国约占10％。

《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》要求：加强对“头顶库”的治理。要摸清底数，按下游1公里距离计算，确定坝下有居民、学校、厂矿及重要设施的尾矿库。要进行风险评估论证，研究制定治理和预防事故的对策措施。要明确治理责任，限期完成治理任务。对“头顶库”要进行升级改造，提高设计等级或按设计等级上限加固坝体、完善防洪设施。要根据尾矿库坝高、库容量、服务年限和下游居民数量情况，科学制定居民搬迁计划。

鉴于“头顶库”安全监管和管理难度大、要求高，且一旦发生生产安全事故，造成的危害严重，地方各级安全监管部门和生产经营单位必需切实加强对“头顶库”的安全监管和管理工作，严防发生生产安全事故。

8.必须按设计及时闭库。

38号令第二十八条规定：尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的，应当报经相应的安全生产监督管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过6个月。第二十九条规定：尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。闭库安全设施设计应当经有关安全生产监督管理部门审查批准。

《尾矿库安全技术规程》提出闭库设计时尾矿坝整治内容为：对坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足本规程要求；完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、观测设施等。排洪系统整治内容为：根据防洪标准复核尾矿库防洪能力，当防洪能力不足时，应采取扩大调洪库容或增加排洪能力等措施；必要时，可增设永久溢洪道；当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理；必要时，可新建永久性排洪设施，同时将原排洪设施进行封堵。闭库工程施工及验收可参照《尾矿设施施工及验收规程》（GB50864-2013）等有关规定执行。

这里提出必须按设计及时闭库，是指生产经营单位应按规定时限及时履行闭库程序，按照闭库设计组织闭库施工，严格进行尾矿坝整治和排洪系统整治。闭库工程施工结束后，及时向安全生产监督管理部门提出验收申请，由安全生产监督管理部门组织验收。

9.必须加强闭库和回采安全管理。

38号令第二十七条规定：尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。安全预评价报告应当向安全生产监督管理部门备案。回采安全设施设计应当报安全生产监督管理部门审查批准。生产经营单位应当按照回采设计实施尾矿回采，并在尾矿回采期间进行日常安全管理和检查，防止尾矿回采作业对尾矿坝安全造成影响。尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，生产经营单位应当及时报安全生产监督管理部门履行尾矿库注销手续。

《国家安全监管总局办公厅关于加强尾矿综合利用过程中有关安全生产工作的通知》（安监总厅管一〔2010〕115号）要求，各级安全监管部门要切实加强对尾矿综合利用的安全监管，督促尾矿库企业严格按照尾矿回采设计进行尾矿回采，加强尾矿回采期间日常安全管理和检查，避免尾矿回采作业对尾矿坝安全造成影响。要加大对尾矿综合利用的执法力度，对于未履行尾矿综合利用安全设施“三同时”审批手续，或者存在重大安全隐患限期未整改的，要依法予以处罚，直至提请地方人民政府依法予以行政关闭。凡未履行尾矿综合利用“三同时”审批手续的尾矿库企业，均不得进行尾矿回采和尾矿充填作业；对于已取得安全生产许可证但未履行尾矿综合利用“三同时”审批手续的尾矿库企业，应当依法暂扣其尾矿库安全生产许可证，责令限期停产整改。

由于尾矿库闭库施工和尾矿回采过程中存在着一定的安全风险，如果放松安全管理，极易造成生产安全事故，故作出此规定，要求各级安全监管部门和生产经营单位要重视尾矿库闭库和回采的安全监管和管理工作，采取有效措施，切实防范在闭库和回采过程中发生生产安全事故。

10.必须建立应急联动机制，确保应急装备和物资及应急演练到位。

尾矿库应急救援是指预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果而采取的紧急处置措施。

38号令第二十一条规定：生产经营单位应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方。应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练。

第二十四条规定：尾矿库出现下列重大险情之一的，生产经营单位应当按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险：

(一)坝体出现严重的管涌、流土等现象的；

(二)坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的；

(三)库内水位超过限制的最高洪水位的；

(四)在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的；

(五)其他危及尾矿库安全的重大险情。

第二十五条规定：尾矿库发生坝体坍塌、洪水漫顶等事故时，生产经营单位应当立即启动应急预案，进行抢险，防止事故扩大，避免和减少人员伤亡及财产损失，并立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府。

《尾矿库安全技术规程》提出应急救援预案种类包括：尾矿坝垮坝、洪水漫顶、水位超警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝坡深层滑动、防震抗震和其他预案。应急救援预案内容包括：应急机构的组成和职责、应急通讯保障、抢险救援的人员、资金、物资准备、应急行动和其他。

《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》要求强化应急管理。制定有针对性和可操作性的应急救援预案，储备必要的应急物资和装备，加强应急培训及预案演练，熟悉预案体系及响应程序。认真落实汛期或极端气候下企业负责人值班值守制度，提高事故预防和应急保障能力。建立与周边村镇的应急响应机制，完善抢险应急预案，为下游居民和重要设施安全提供有效的应急保障。

这里提出必须建立应急联动机制，是指政府、生产经营单位和尾矿库周边村镇要建立应急联动机制，确保在尾矿库发生事故或险情时，能够及时启动应急预案，采取立即停止生产、疏散人员、消除险情等紧急措施，有效避免或减少人员伤亡和财产损失。同时，生产经营单位也要制订有针对性的应急预案，配备必要的应急装备和物资，一年至少进行一次应急演练。

非煤矿山外包工程安全管理暂行办法

# 国家安全生产监督管理总局令

第62号

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》已经2013年7月29日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2013年10月1日起施行。

国家安全监管总局局长 杨栋梁

2013年8月23日

第一章 总 则

第一条 为了加强非煤矿山外包工程的安全管理和监督,明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故（以下简称事故），依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》和其他有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 在依法批准的矿区范围内，以外包工程的方式从事金属非金属矿山的勘探、建设、生产、闭坑等工程施工作业活动，以及石油天然气的勘探、开发、储运等工程与技术服务活动的安全管理和监督，适用本办法。

从事非煤矿山各类房屋建筑及其附属设施的建造和安装，以及露天采矿场矿区范围以外地面交通建设的外包工程的安全管理和监督，不适用本办法。

第三条 非煤矿山外包工程（以下简称外包工程）的安全生产，由发包单位负主体责任，承包单位对其施工现场的安全生产负责。

外包工程有多个承包单位的，发包单位应当对多个承包单位的安全生产工作实施统一协调、管理。

第四条 承担外包工程的勘察单位、设计单位、监理单位、技术服务机构及其他有关单位应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，履行各自的安全生产职责，承担相应的安全生产责任。

第五条 非煤矿山企业应当建立外包工程安全生产的激励和约束机制，提升非煤矿山外包工程安全生产管理水平。

## 第二章 发包单位的安全生产职责

第六条 发包单位应当依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对外包工程的安全生产实施管理和监督。

发包单位不得擅自压缩外包工程合同约定的工期，不得违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业。

发包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证。

第七条 发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。

承包单位的项目部承担施工作业的，发包单位除审查承包单位的安全生产许可证和相应资质外，还应当审查项目部的安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等情况。

承担施工作业的项目部不符合本办法第二十一条规定的安全生产条件的，发包单位不得向该承包单位发包工程。

第八条 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议应当包括下列内容：

（一）安全投入保障；

（二）安全设施和施工条件；

（三）隐患排查与治理；

（四）安全教育与培训；

（五）事故应急救援；

（六）安全检查与考评；

（七）违约责任。

安全生产管理协议的文本格式由国家安全生产监督管理总局另行制定。

第九条 发包单位是外包工程安全投入的责任主体，应当按照国家有关规定和合同约定及时、足额向承包单位提供保障施工作业安全所需的资金，明确安全投入项目和金额，并监督承包单位落实到位。

对合同约定以外发生的隐患排查治理和地下矿山通风、支护、防治水等所需的费用，发包单位应当提供合同价款以外的资金，保障安全生产需要。

第十条 石油天然气总发包单位、分项发包单位以及金属非金属矿山总发包单位，应当每半年对其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理和履行本办法第二十七条规定的信息报告义务等情况进行一次检查；发现承包单位存在安全生产问题的，应当督促其立即整改。

第十一条 金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

第十二条 金属非金属矿山总发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过3家，避免相互影响生产、作业安全。

前款规定的发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。

第十三条 发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

第十四条 发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。

第十五条 发包单位应当按照国家有关规定建立应急救援组织，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

外包工程实行总发包的，发包单位应当督促总承包单位统一组织编制外包工程事故应急预案；实行分项发包的，发包单位应当将承包单位编制的外包工程现场应急处置方案纳入本单位应急预案体系，并定期组织演练。

第十六条 发包单位在接到外包工程事故报告后，应当立即启动相关事故应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，立即如实地向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

外包工程发生事故的，其事故数据纳入发包单位的统计范围。

发包单位和承包单位应当根据事故调查报告及其批复承担相应的事故责任。

## 第三章 承包单位的安全生产职责

第十七条 承包单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以及承包合同和安全生产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。

承包单位有权拒绝发包单位的违章指挥和强令冒险作业。

第十八条 外包工程实行总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责；分项承包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分项承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

总承包单位依法将外包工程分包给其他单位的，其外包工程的主体部分应当由总承包单位自行完成。

禁止承包单位转包其承揽的外包工程。禁止分项承包单位将其承揽的外包工程再次分包。

第十九条 承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程。

承包金属非金属矿山建设和闭坑工程的资质等级，应当符合《建筑业企业资质等级标准》的规定。

承包金属非金属矿山生产、作业工程的资质等级，应当符合下列要求：

(一)总承包大型地下矿山工程和深凹露天、高陡边坡及地质条件复杂的大型露天矿山工程的，具备矿山工程施工总承包二级以上（含本级，下同）施工资质；

(二)总承包中型、小型地下矿山工程的，具备矿山工程施工总承包三级以上施工资质；

(三)总承包其他露天矿山工程和分项承包金属非金属矿山工程的，具备矿山工程施工总承包或者相关的专业承包资质，具体规定由省级人民政府安全生产监督管理部门制定。

承包尾矿库外包工程的资质，应当符合《尾矿库安全监督管理规定》。

承包金属非金属矿山地质勘探工程的资质等级，应当符合《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》。

承包石油天然气勘探、开发工程的资质等级，由国家安全生产监督管理总局或者国务院有关部门按照各自的管理权限确定。

第二十条 承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核。

禁止承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程。

第二十一条 承包单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。

承包地下矿山工程的项目部应当配备与工程施工作业相适应的专职工程技术人员，其中至少有1名注册安全工程师或者具有5年以上井下工作经验的安全生产管理人员。项目部具备初中以上文化程度的从业人员比例应当不低于50%。

项目部负责人应当取得安全生产管理人员安全资格证后方可上岗。承包地下矿山工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的项目部负责人。

第二十二条 承包单位应当依照法律、法规、规章的规定以及承包合同和安全生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全资金落实到位，不得挪作他用。

第二十三条 承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，定期排查并及时治理事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

承包单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患。

地下矿山工程承包单位及其项目部的主要负责人和领导班子其他成员应当严格依照《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》执行带班下井制度。

第二十四条 承包单位应当接受发包单位组织的安全生产培训与指导，加强对本单位从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。

第二十五条 外包工程实行总承包的，总承包单位应当统一组织编制外包工程应急预案。总承包单位和分项承包单位应当按照国家有关规定和应急预案的要求，分别建立应急救援组织或者指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。

外包工程实行分项承包的，分项承包单位应当根据建设工程施工的特点、范围以及施工现场容易发生事故的部位和环节，编制现场应急处置方案，并配合发包单位定期进行演练。

第二十六条 外包工程发生事故后，事故现场有关人员应当立即向承包单位及项目部负责人报告。

承包单位及项目部负责人接到事故报告后，应当立即如实地向发包单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。

第二十七条 承包单位在登记注册地以外的省、自治区、直辖市从事施工作业的，应当向作业所在地的县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况，并接受其监督检查。

## 第四章 监督管理

第二十八条 承包单位发生较大以上责任事故或者一年内发生三起以上一般事故的，事故发生地的省级人民政府安全生产监督管理部门应当向承包单位登记注册地的省级人民政府安全生产监督管理部门通报。

发生重大以上事故的，事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门应当邀请承包单位的安全生产许可证颁发机关参加事故调查处理工作。

第二十九条 安全生产监督管理部门应当加强对外包工程的安全生产监督检查，重点检查下列事项：

（一）发包单位非煤矿山安全生产许可证、安全生产管理协议、安全投入等情况；

（二）承包单位的施工资质、应当依法取得的非煤矿山安全生产许可证、安全投入落实、承包单位及其项目部的安全生产管理机构、技术力量配备、相关人员的安全资格和持证等情况；

（三）违法发包、转包、分项发包等行为。

第三十条 安全生产监督管理部门应当建立外包工程安全生产信息平台，将承包单位取得有关许可、施工资质和承揽工程、发生事故等情况载入承包单位安全生产业绩档案，实施安全生产信誉评定和公告制度。

第三十一条 外包工程发生事故的，事故数据应当纳入事故发生地的统计范围。

## 第五章 法律责任

第三十二条 发包单位违反本办法第六条的规定，违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业的，责令改正，处二万元以上三万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十三条 发包单位与承包单位、总承包单位与分项承包单位未依照本办法第八条规定签订安全生产管理协议的，责令限期改正，处一万元以上二万元以下的罚款。

第三十四条 有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：

（一）违反本办法第十条、第十四条的规定，未对承包单位实施安全生产监督检查或者考核的；

（二）违反本办法第十一条的规定，未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理的；

（三）违反本办法第十三条的规定，未向承包单位进行外包工程技术交底，或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的。

第三十五条 对地下矿山实行分项发包的发包单位违反本办法第十二条的规定，在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的，责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

第三十六条 承包地下矿山工程的项目部负责人违反本办法第二十一条的规定，同时兼任其他工程的项目部负责人的，责令限期改正，处五千元以上一万元以下罚款。

第三十七条 承包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款：

（一）违反本办法第二十二条的规定，将发包单位投入的安全资金挪作他用的；

（二）未按照本办法第二十三条的规定排查治理事故隐患的。

第三十八条 承包单位违反本办法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全生产检查的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

承包单位允许他人以本单位的名义承揽工程的，移送有关部门依法处理。

第三十九条 承包单位违反本办法第二十七条的规定，在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业，未向作业所在地县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

第四十条 安全生产监督管理部门的行政执法人员在外包工程安全监督管理过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条 本办法规定的行政处罚，由县级人民政府以上安全生产监督管理部门实施。

有关法律、行政法规、规章对非煤矿山外包工程安全生产违法行为的行政处罚另有规定的，依照其规定。

第六章 附 则

第四十二条 本办法下列用语的含义：

(一)非煤矿山，是指金属矿、非金属矿、水气矿和除煤矿以外的能源矿，以及石油天然气管道储运(不含成品油管道)及其附属设施的总称；

(二)金属非金属矿山，是指金属矿、非金属矿、水气矿和除煤矿、石油天然气以外的能源矿，以及选矿厂、尾矿库、排土场等矿山附属设施的总称；

(三)外包工程，是指发包单位与本单位以外的承包单位签订合同，由承包单位承揽与矿产资源开采活动有关的工程、作业活动或者技术服务项目；

(四)发包单位，是指将矿产资源开采活动有关的工程、作业活动或者技术服务项目，发包给外单位施工的非煤矿山企业；

(五)分项发包，是指发包单位将矿产资源开采活动有关的工程、作业活动或者技术服务项目，分为若干部分发包给若干承包单位进行施工的行为；

(六)总承包单位，是指整体承揽矿产资源开采活动或者独立生产系统的所有工程、作业活动或者技术服务项目的承包单位；

(七)承包单位，是指承揽矿产资源开采活动有关的工程、作业活动或者技术服务项目的单位；

(八)项目部，是指承包单位在承揽工程所在地设立的，负责其所承揽工程施工的管理机构；

(九)生产期间，是指新建矿山正式投入生产后或者矿山改建、扩建时仍然进行生产，并规模出产矿产品的时期。

第四十三条 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门可以根据本办法制定实施细则，并报国家安全生产监督管理总局备案。

第四十四条 本办法自2013年10月1日起施行。

# 生产安全事故应急救援预案

发   布   令

公司各单位、各有关外来施工单位：

由连云港金红矿业公司项目部编制的《连云港金红矿业有限公司生产安全事故应急预案》，已经由连云港金红矿业有限公司安全生产领导小组审核，连云港金红矿业有限公司同意现予发布，自发布之日起实施。

颁布时间：2014年11月30日

# 生产安全事故应急预案

## 第一部分  综合应急预案

### 1总则

1.1编制目的

制订生产经营单位生产安全事故应急预案是贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"方针，规范生产经营单位应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。为了及时、有效地组织对本矿区突发的生产安全事故的采取应急救援行动，确保矿区具备快速反应和处置事故的能力，制定本预案。

1.2编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）

2、《中华人民共和国矿山安全法》（1993.5.1）

3、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996.10.30）

4、《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）

5、《中华人民共和国职业病防治法》（2002.5.1）

6、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号,2007.6.1）

7、《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（2011.1.1）

8、《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》(国务院令第549号,2009.1.24)

9、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令3号,2006.3.1）

10、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令16号,2008.2.1）

11、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令17号,2009.5.1）

12、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令20号,2009.6.8）

13、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令21号,2009.7.1）

14、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

15、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号，2004.4.27）

16、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)

1.3适用范围

本预案适合本矿区露天开采工程内发生的各类生产安全事故，主要包括本矿区露天开采区域内发生的爆破伤害、边坡破坏、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电（雷击）、火灾、容器爆炸、粉尘、噪声与振动、不良气候等因素。

1.4应急预案体系

本应急预案制订了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。

1.5应急工作原则

1.5.1预防为主,以人为本，安全第一

把最大程度地预防和减少矿区突发事故造成的作业人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥从业人员自我防护的主观能动性，充分发挥矿区在应急救援过程中的作用。

1.5.2统一领导，分级负责。

在连云港金红矿业有限公司的领导下，矿区项目部施工现场的安全生产负责，建立健全安全生产应急预案和应急工作机制。

1.5.3充分准备，科学救援。

不断加强安全生产投入，保证矿区的应急救援能力,增强职工自救互救的现场处置能力，确保应急救援的科学、及时、有效。

1.5.4预防为主，平战结合。

坚持预防为主的方针，做好预防、预测和预警工作。做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。

### 2危险性分析

2.1企业概况

连云港金红矿业有限公司成立于2008年6月12日，注册号：320722000037999，为有限责任公司，注册资本6000万元人民币；法人代表陈海彬；住所位于东海县安峰镇山庄工业区牛安路西侧；经营范围：金红石、石榴子石开采、加工、销售。自营和代理各类商品及及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外***。营业期限：2008年06月12日至2028年06月11日。连云港金红矿业有限公司依据东海县国土资源局《采矿许可证》等相关建设项目文件，完成建设项目《安全预评价》、《安全设施设计》并通过专家评审；2014年12月东海县安全生产监督管理局批准了连云港金红矿业有限公司提交的试生产申请，试生产时间为3个月。

连云港金红矿业有限公司毛北金红石矿在开采过程中，存在坍塌、放炮、火药爆炸、压力容器爆炸、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、淹溺、粉尘、噪声等危险、有害因素。

2.2危险源与风险分析

2.2.1重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。

国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》，将申报的重大危险源分为如下九个类别：

①贮罐区（贮罐）

②库区（库）

③生产场所

④压力管道

⑤锅炉

⑥压力容器

⑦煤矿（井工开采）

⑧金属非金属地下矿山

⑨尾矿库

1）库区（库）

矿区不储存火工品库。

2）生产场所

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行辨识，本项目的爆破作业委托有专门的爆破公司实施，该单位不储存火药等危险化学品，本矿区生产场所不属于申报范围的重大危险源。

3）压力容器

本矿区使用的压力容器有空压机储气罐，空压机储气罐储存的是无毒、非可燃易爆性介质，且容量较小，不构成重大危险源，不属于申报范围的重大危险源。

综上所述，根据重大危险源申报范围的规定，本矿区没有属于申报范围的重大危险源。

2.2.2主要危险因素分析

根据本矿区的周边环境、生产工艺和作业方式，通过对比类似矿山在以往生产活动中所出现的事故，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），本矿区在矿山建设和生产过程中将存在以下9种主要危险因素，按其危险度的高低排列，依次为：

1、爆破伤害

本矿区在采矿活动中，要经常地使用炸药及雷管等爆破器材。在正常情况下，爆炸是在人为控制下发生的，不会造成危害。但是，在爆破作业的全过程中，包括装药、充填、起爆及盲炮处理各个环节，都会造成人员的伤亡和财产损失，甚至会造成群伤群亡的重大恶性事故。

常见的爆破危害有早爆、迟爆、爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等。

产生爆破伤害的主要原因有：

a、爆破设计不合理；

b、炸药及爆破器材存在质量缺陷或安全隐患；

c、爆破作业后没有检查或检查不彻底，未清理出未爆炸的残余炸药；

d、起爆工艺不合理或违章作业；

e、装药工艺不合理或违章作业；

f、警戒不到位，信号不完善，安全距离不够；

g、无爆破证人员从事爆破作业，爆破作业不规范或违规操作；

h、爆破前后未按照规程要求运送、保管、加工、使用爆破器材；

i、安全生产责任制不健全或落实不到位；

j、岗位操作规程缺乏或缺少应有的培训；

k、管理协调不好；

l、大雾天、雷雨天或夜间爆破；

m、其他原因。

爆破危害常见的几种表现形式：

a、早爆

早爆是指在爆破作业中未按规定的时间提前引爆的现象。其原因有人的过失、环境干扰、起爆器材质量不良等。如起爆时杂散电流或静电干扰而引起的早爆，如果不能及时发现和预防，将对人员和设备造成极大的危害，酿成事故。

b、迟爆

迟爆是实施爆破后发生的未按规定时间滞后引爆的现象。迟爆现象主要发生在起爆系统中，初看很像拒爆，但随后会突然爆炸。导致迟爆的主要原因是爆破器材缺陷。

c、爆破震动

炸药在岩体中爆炸后，在距爆源一定范围内，岩土体中产生弹性振动波，即爆破地震； 露天矿爆破，一次装药量大时，爆破引起的震动也大，因而对周边工业设施、设备、岩体边坡都产生影响，有可能引发地表变形、坍塌、边坡失稳、建筑物损坏，甚至造成人员伤亡与财产损失。

d、爆破冲击波

爆破时，如进行裸露爆破，在空气中会形成冲击波，可能危害附近的构筑物、人员、设备和设施。本矿区不进行裸露爆破，冲击波危害可以排除。

e、爆破飞石

飞石是爆破时从岩体表面射出且飞越很远的个别碎块。爆破时，由于设计错误，装药过多，造成爆破飞石超过安全允许范围，或因对安全距离设计不合理，造成人身伤害和设备损失。本矿区存在飞石伤害的可能性，虽通过采取控制措施，可以加以控制，但仍属于重大危险因素，应重点加以防范。

2．边坡破坏

边破破坏的类型有散落破坏、垮塌（坍塌、崩落）破坏、滑动（滑坡）破坏、流动破坏、倾倒破坏以及地面塌陷等，但主要是滑坡与坍塌危害。

造成露天矿产生滑坡或坍塌的主要涉及有：地质条件（包括岩土类型、地质构造、水文地质条件等）、开采方式、采场参数、推进方向及边坡管理等。

导致露天矿滑坡或坍塌的主要原因有：

a、边坡工程地质条件与岩土性质差，特别是有弱面存在；

b、进行掏底开采；

c、推进方向不合理，形成弱面倾向采空区的不良交切状态；

d、气候等影响。包括降雨、积雪、地表水等；

e、采场参数设计不合理；

f、未按设计要求施工；

g、边坡维护和管理不到位，特别当地质情况发生变化或出现边坡失稳征兆时，未及时采取防范措施；

h、未进行除险作业，存在浮石、险石。

边坡破坏的主要伤害形式有：

a、破坏露天采场；

b、造成采场人员伤亡；

c、破坏采场内的设备与设施；

d、破坏露天矿防洪系统、供电系统。

由于本矿区采用机械采装，区内断层均不通过露天采场，水文地质简单，矿（岩）稳固，均有利于边坡的稳定，但如果采场坡面较陡，遭受大气降水冲刷和侵蚀或除险不彻底，会增加发生边坡破坏的可能性，故仍应视为重大危险因素，认真采取防范措施，确保边坡安全。

3、高处坠落

工人在采场上部从事穿孔和爆破作业，如果不注意安全，易发生高处坠落事故。在采场上部检查、观察边坡情况，或进行除险作业时都有可能因防护设施不全，不使用个体防护用品，违章作业或行为不慎而导致高处坠落伤害。

4．物体打击

因安全管理不善、安全教育不足、思想麻痹、作业人员精力不集中、违章作业，边坡上存在“伞檐、浮石”，或其它物体落下打击下部人员，会造成人身伤亡事故。因此，物体打击属主要危险因素，应认真加以防范。

5．车辆伤害

车辆伤害是露天矿生产过程中必须重点加以注意防范的危险因素。车辆伤害通常是指由于发生坠车、撞车、翻车、撞人、车载物体坠落而伤人的事故。

造成车辆伤害的主要原因是：

a、道路参数设计不合理，主要是纵坡太陡、路面过窄、转弯太急等；

b、未按设计要求选择运输设备；

c、未按设计要求作业，安全管理与技术措施不到位；

d、雾天或夜间工作，司机视距受影响；

e、运输设备存在缺陷，带病运行；

f、雨天工作，路面太滑；

g、路面质量太差；

h、司机与设备操作人员未持证上岗，技术不熟练或违规操作，特别是超速和酒后驾驶；

i、装载过满，矿岩超过车箱上缘；

j、缺少安全标志；

k、缺少挡车桩等安全设施或设施防护功能差；

L、陡坡地段无防护措施。

在生产过程中应加强车辆及设备的维护与保养，做好人员的安全教育与职业培训，改善车辆工作外部条件及环境，采用安全性能好的先进运输设备，以防止车辆伤害事故发生。本矿区车辆伤害属主要危险因素。

6．机械伤害

露天矿产生机械伤害的作业工序主要有穿孔、铲装、运输、维修等。产生机械伤害的主要机械设备有钻机、挖掘机、空压机等。

可能产生机械伤害的主要原因有：

a、违章操作或疲劳操作；

b、设备安全性能缺陷；

c、设备陈旧或维修、保养不及时；

d、作业环境差，如大雾、炮烟、尘雾、夜间照明不足等影响视距和能见度；

e、维修人员作业水平差或不按章维护；

f、安全培训不够或缺乏；

g、机械转动、传动部位未设防护栏（罩）；

h、设备运转时，擦拭设备；

i、未配备或不使用劳动护品；

j、其他原因。

本矿区机械设备相对较少，造成机械伤害的几率相对较低，属一般危险因素。

7、触电（雷击）

本矿变配电设备、办公、生活、矿区照明等电器设备，如维护、操作不当，容易造成电气伤害。配电线路、电气开关、熔断器、配电盘、照明器具等均有可能因操作、防护不当引起电气事故。

引起触电伤害的主要原因是：

a、由于电气设备设计不合理、安装存在缺陷或运行时短路、过载、接触不良、铁芯短路、散热不良、漏电等导致人体接触电源；

b、电火花和电弧。包括电气设备正常工作或操作过程中产生的火花、电气设备或电气线路故障时产生的火花、雷电放电产生的电弧、静电火花等；

c、电气线路或电气设备在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患；

d、没有设置必要的安全技术防护措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）；

e、电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；

f、带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；

g、误操作引起短路；

h、线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；

i、未安设防护栏（网），人体接近带电体等；

j、未按要求设置防雷装置。

触电一般属主要危险因素，但本矿区用电较少，所以发生触电可能性相对较小，但也必须对触电（含雷击）危害予以足够重视，做好日常防范工作。

8．火灾

矿区有加油车、油料及其它可燃物质，存在着发生火灾的可能性。本矿火灾事故的一般原因有：生活和生产用火不慎、设备或材料安全或阻燃性能不良、职工缺乏消防意识和知识，相关场所未配备灭火器材或器材失效。火灾首先是财产损失，也有可能造成人员伤亡。本矿区可燃物质少，火灾属一般危险因素。

9．容器爆炸

容器爆炸在矿山发生几率很低，但并非没有可能，比如空压机储气罐因质量缺陷、罐体受损或安全附件缺少或失灵等而爆炸，根据本矿区实际，容器爆炸属一般危险因素之一，企业应按特种设备的有关管理规定进行特殊管理。

2.2.3主要有害因素分析

本矿区在生产过程中将存在粉尘、噪声与振动、不良气候等自然因素3种主要有害因素。

1、粉尘

在生产过程中（如穿孔、爆破、采装、运输等）会产生大量的粉尘。粉尘危害性大小与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量、粉尘物质组成及粉尘浓度有关，一般随着游离二氧化硅含量和有害物质的增加而增大。在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害最大。人员长期吸入粉尘后，使肺组织发生病理学改变而丧失正常的通气和换气功能，损害身体健康，严重时会致人死亡。在本矿区的有害因素中，是最重要的，需要将防尘工作作为矿山一项最重要的经常性工作来抓，采取综合防尘措施加以预防，降低粉尘危害，避免尘肺病的发生。

2、噪声与振动

噪声能引起职业性耳聋或神经衰弱、心血管疾病及消化系统疾病等的发生，会使操作人员的失误率上升而导致事故。振动与噪声相结合作用于人体，可导致中枢神经、植物神经功能紊乱、血压升高，也会导致设备、部件的破坏。

3、不良气候及地震、泥石流、洪水、雷电等自然因素

不良气候主要有高气温、低气温危害、强风、暴雨（雪）、大雾、大雪、冰雹。高温会引起中暑，低温会造成人体直接冻伤，且均会导致操作失误率升高，诱发次生事故；项目部应根据季节调整作业时间，避开高气温、低气温时段，出现异常高气温、低气温应停止作业。

强风、暴雨（雪）、大雾、大雪、冰雹、洪水、雷电等不良气候都会直接或间接危害作业人员安全。当发生此类不良气候时，应立即停止作业，将人员、设备撤到安全区域。

当发生泥石流时，应边坡破坏专项应急预案进行处置。

### 3组织机构与职责

## 3.1组织机构图

## 3.2应急指挥机构体系

本矿区应急指挥机构体系如下图所示。

## 3.3应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据项目部应急管理需要，成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

3.4事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

### 4预防与预警

4.1危险源监控

4.1.1 危险源监控措施

1、安全管理措施

设置专职安全管理人员，健全安全生产责任制度，制定和完善安全操作规程，保证安全生产的必要投入。对矿区危险源有针对性的制定如下制度并确保实施：

（1）建立健全危险源管理的规章制度

（2）明确责任、定期检查

（3）加强危险源的日常管理

（4）抓好信息反馈，及时整改隐患

2、安全技术措施

严格按照安全设施设计组织生产。

3、安全培训措施

①主要负责人、安全员须参加具备安全培训资质的培训机构举办的安全管理资格培训班，经考核合格并取得相应的资格证书后方可任职；

②特种作业人员按照国家关于特种作业人员的相关规定执行；

③其他人员的培训由矿区安全科实施；

4.1.3事故预防措施

为保证矿山安全生产，防止伤亡事故的发生，针对本矿区在生产过程中，容易发生的危险、有害因素的部位，按本矿区的主要生产工艺流程，分别提出以下防范措施。

一、穿孔作业

本矿区采用潜孔钻穿孔。应采取以下安全防范措施：

1．钻机工应经过专门的培训，了解钻机的性能，熟练掌握操作程序和操作技术。

2．开口时要扶稳钻机，以防钻头伤脚或钻机倾倒伤人。

3．潜孔钻机的操作和使用一般需二人配合进行，其中一个负责操作，另一个则在钻机处负责接卸钻杆等，共同完成凿岩作业。

4．开孔时要用小推力，绝不允许将钻架顶离地面，以免翻倒伤人。

5．每次使用前需吹净供气管路，钻杆和接头处的脏物，以免进入冲击器内使零件研磨或卡死。

6．工作风压一定要保证在0.5—0.7MPa之间，若气压过高会降低零件的使用寿命，若是气压过低，则严重影响凿岩效率，甚至无法工作。

7．钻机钻孔时，不允许反转以免钻杆松脱和钻杆螺纹磨损。

8．采用干式凿岩时，钻机应配备扑尘装置，工人应配戴防尘口罩，并应站在上风侧。

9．仔细查看钻机放置位置是否稳固，各连接螺丝是否拧紧。

10．钻机安置前，应对作业场所是否存在浮石、危岩进行检查，做到先除险后作业，不除险，不作业。

11．本矿区压力容器主要为空压机，按照相关标准规范要求，本矿区使用的空压机不属于重大危险源。但在操作使用中应注意空压机储气罐安全阀和压力表应在罐的设计工作压力下，阀的口径应足够释放全部输入气流。

12．安全阀和压力表应在冰点下仍能工作或采取防冻保护措施；罐上应标出“小心：压力容器”的永久性标志；各级排气温度不应超过180℃，润滑油温度不应超过70℃；安全阀的开启压力不超过系统额定压力的10%或1MPa，安全阀前不得安装阀门，排气位置不得对人员造成伤害。

二、爆破作业

本矿区爆破采用中深孔爆破，使用岩石乳化炸药，采用电雷管起爆。

根据爆破安全规程有关规定，为防止爆破伤害，确保爆破作业安全，应执行以下安全防范措施：

1．项目部应制定爆破作业规程，对爆破作业进行规范，确保爆破作业规范有序地进行。

2．爆破作业必须由持证的爆破人员进行，严禁无证人员从事爆破作业。敷设起爆网路应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施并实行双人作业制。

3．编制爆破说明书，爆破说明书应由具备相应资质的人员编制。爆破说明书应经项目部负责人审核后实施。爆破说明书、修改和补充设计文件均应编号存档，并与爆破后的效果进行比较分析和总结。

4．用于同一爆破网路电雷管应为同厂、同批号、同型号产品，每个电雷管在制成起爆药包后两根脚线应短接。

5．爆破作业场所，操作者不得穿能引发静电的衣物。

6.电爆网路的导通和电阻值检查，应使用专用导通器和爆破电桥，专用爆破电桥的工作电流应小于30mA。爆破电桥等电气仪表，应每月检查一次。

7.起爆网路的联接，应在工作面的全部炮孔（或药室）装填完毕，无关人员全部撤至安全地点之后，由工作面向起爆站依次进行。

8.装药前应对作业场地、爆破器材堆放场地进行清理，装药人员应对准备装药的全部炮孔、进行检查。从炸药运入现场开始，应划定装运警戒区，警戒区内应切断电源，设专人巡查负责安全管理；搬运爆破器材应轻拿轻放，不应冲撞起爆药包。

9.应使用木质或竹制炮棍装填炸药，禁止使用铁质炮棍。不应投掷起爆药包和敏感度高的炸药，起爆药包装入后应采取有效措施，防止后续药卷直接冲击起爆药包。

10.禁止无充填爆破。充填物只能用黄土或碎料，不准用石块充填。

11.爆破作业必须设置警示信号，爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。警戒路口应立牌明示，并派专人把守，其它危险区应派出巡视人员进行监控，严禁在放炮时间内有人进入爆破危险区。

12.爆破警戒信号设置:

(1)预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。

(2)起爆信号：起爆信号应在确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后，准许负责起爆的人员起爆。

(3)解除信号：安全等待时间过后，检查人员进人爆破警戒范围内检查、确认安全后，方可发出解除爆破警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进人爆破警戒范围。

13．坚持炮后等待制度。炮后在15分钟后才能允许进入爆区检查。检查确认无危险后，方准放人进入爆破场地。

14．爆破作业必须有固定、明确的放炮时间，放炮时间除随季节适当调整外，日常不得随意变动。爆破时间应符合当地管理机关要求，向附近村民明示公告。

15．爆破作业必须设置安全距离，并应严格执行。设计采用中深孔爆破，大块矿石用破碎锤破碎，设定爆破作业危险警戒范围按300m划定。严禁矿山进行二次浅孔爆破和裸露爆破。

16.爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。

17．当发生盲炮时，应按以下方法进行处理：

（1）当发现有盲炮时，应立即报告并要及时处理，若不能及时处理时，应在附近设明显标志，并采取相应的安全措施，盲炮处理应按有关规定执行。盲炮处理方法应符合有关规定。

（2）电力起爆发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。

（3）爆破网路未受破坏，且底盘抵抗线无变化者，可重新联线起爆；底盘抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再联线起爆。

（4）可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破领导人批准。

（5）可用木、竹或其它不产生火花的材料制成的工具，轻轻地将炮孔中填塞物掏出，用聚能药包诱爆。

（6）当班不能处理完毕时，应向接班人员交待清楚，由下一班继续进行处理。

（7）所用炸药为非抗水硝铵炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步的处理。

18．矿山所用爆破物品由项目部申请,公安机关审批,爆破队根据当天所需用量用专车运送至爆破作业现场，当天爆破后剩余的爆破物品由库房收回，爆破物品不在矿山上过夜。

19．在露天开采中，爆破作业是危险性最大的一项工作。项目部经理必须加强对爆破工作的领导，定期对爆破作业进行全过程、全方位安全检查。

三、采装运输作业

本矿区爆破后的矿石采用挖掘机装车外运，外运由社会车辆承担。

使用机械进行采装作业时，为防止车辆伤害，应采取以下安全措施：

1．挖掘机进行装运作业时，人员不准在其采装、行走范围内滞留。不准采挖超过斗容的大块。

2．挖掘机上下坡时，驱动轴应始终于下坡方向；铲斗要空载并下放与地面保持适当距离，悬臂轴线应与行进方向一致。

3．挖掘机在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施，上下坡时应采取防滑措施。

4．采装作业应与爆破作业分区进行，禁止同一部位上下重叠作业。

5．当出现大雾、大雪、强风、暴雨等恶劣天气时，应停止采装作业。

6．挖掘机铲装作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

7．装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

8、在最低台阶采矿运输时，靠近高陡边坡作业，采矿设备不得靠近高陡边坡；边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。

在进行运输作业时，为确保运输作业的安全，防止车辆伤害和粉尘危害，本矿区应从车况、人员及车辆运行、矿区道路等方面采取以下防范措施；

为保证车况良好，应落实以下安全防范措施：

1．要保持车况良好，刹车装置、方向盘、车灯、喇叭等关键部件应灵敏、有效，严禁带病运行。

2．要加强运输车辆的维护和保养。制定维护保养计划，确保汽车安全运行。

驾驶人员及车辆运行应遵守以下规定：

1．矿内机动车驾驶员属特殊工作，应持证上岗。

2．车辆在矿区道路上要中速行驶，急弯、陡坡、危险地区应限速行驶，养路地段应减速通过。急转弯处严禁超车。

3．车辆严禁运载易燃、易爆物品。

4．驾驶室外平台、脚踏板及车斗不能载人。不能在运行中升降车斗。

5．下雪、冰雹和多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施，并减速行驶，前后车距不得小于40米。禁止急转方向盘，急刹车，超车或拖挂其它车辆。必须拖挂其它车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

6．严禁司机酒后驾驶，疲劳驾驶和违章驾驶。

矿区道路应满足以下安全要求：

1．运输道路应设置安全标志。

2．矿区道路参数应符合有关规定，最大纵坡不应大于9%，最小平曲线半径不应小于15米。

3．山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等，并设立必要的交通警示标志。

4．加强对矿区道路的维护和保养，要配备道路洒水除尘设施。

四、矿山供电系统

本矿区供电系统的作业存在触电、火灾等危害，为此，应采取以下防护措施：

1、矿山电力装置应符合GB5007-2009的要求。

2、电气工作人员，必须按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。

3、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩（栏）及警示标志。

4、变电所应有独立的避雷系统和防火、防潮的设施。

5、变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，并应有通往变电所的道路。

6、变电所停电作业时，必须进行验电，挂地线、加锁和挂警示牌。作业人员交还工作牌后方可送电。

7、矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地保护、漏电保护装置，并定期进行检查，不合格应及时更换或修复。

8、移动式电气设备应使用矿用橡套电缆，专用接地芯线应接地。

9、露天矿用设备电缆的敷设必须符合安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导体材料接触，横过道路时必须采取防护措施。

10、在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施，工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。

11、供电设备和线路停电和送电应严格执行工作票制度。

12、在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。

13、接地装置应每年测定一次，测定结果要有记录。

14、矿山电气设备的防护应符合《户外严酷条件下的电气设施》的规定。

15、在用电设备、仓库等场所附近设醒目的消防标志，配置灭火器、水桶、铁锨。配电室旁设砂池，仓库旁设消防水池。

五、边坡稳定安全措施

为防止边坡破坏，确保边帮安全，设计采取如下防范措施：

1、在坡底禁止人员进入、滞留、休息，设立警示标志或设置隔离带，防止滚石伤害；

2、当推进到临近最终边帮时，采用控制爆破，以减轻爆破对边坡的破坏；

3、对边坡进行定期检查，每次爆破后由专人检查一次，发现高陡边帮上部地表出现裂隙等失稳征兆时，应立即停止边坡下部附近范围内的一切生产活动。对裂缝活动情况进行专门测定，有滑坡可能时，应及早采取处理措施。

4、加强对岩层结构、层理面的观察分析，如发现危及边坡稳定的情况时，应采取有效的防范措施进行处理，确保安全。

5、爆破后，如出现过陡坡面，应及时进行削坡处理。在边坡浮石清理完毕前，下方不应生产。

6、应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台，最终边坡角设计要合理。

7、建立处理边坡破坏事故的应急救援预案，组建专（兼）职救援组织，或与当地救援机构签订救援协议。

8、应建立健全边坡管理和检查制度，特别在雨后和解冻时节应加强对边坡的观察和检查。

六、职业危害防治措施

1、为防止粉尘、噪声危害及其它职业危害，应加强防尘防噪工作，对产尘场所和岗位应视具体情况采取防尘措施，比如洒水除尘、坚持配戴防尘口罩等。对噪声较强的岗位工作，应发放耳塞。

2、对可能产生职业危害的作业场所和作业环节按国家规定进行有害物质的测定，当发现粉尘、噪声等有害物质超标时，应进一步采取防范措施。

3、对接触有害物质岗位的工作人员，必须按规定进行定期体检。发现有职业病症状时，应立即调离有害岗位，并进行治疗。

4、应对新进矿的工人进行体检并建立职工体检档案。

5、应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6、应有防暑、防冻措施，发放防暑降温饮品，并针对露天作业特点，在酷暑季节适当调整上班时间，避开中午高温时段。冬季视需要发放防冻物品，防止冻伤。

7、矿区生活用水的水源选择、水源卫生防护及水质标准，应符合GB5749、GBZl和GBZ2的规定。应对水质检验，水质不合格的不应供给饮用。

8、企业应配备急救药品，以应急救之需。同时采场附近应安设固定电话，在出现紧急情况时，及时与外界联系，求得迅速救援。

七、安全管理对策措施

1）完善以安全责任制度为中心的各项安全管理制度。

2）加强安全培训和教育，坚决杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等“三违”现象的发生。

3）加强日常安全管理工作，通过各种形式的安全检查，及时查找和发现存在的安全问题和事故隐患，并采取强力措施进行整改和解决。空压机上的压力表和安全阀应请有资质的单位定期校验，并保证合格有效。

4）危险区域应当设置醒目的警示标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。

5）项目部应每年制定防排水计划、措施，并定期检查措施执行情况。

6）制定和完善各项安全操作规程。

7）严格伤亡事故查处制度，严禁隐瞒、谎报、迟报伤亡事故。

8）完善事故应急救援预案，并与附近救援机构签订救援协议书。

9）依法为从业人员办理工伤保险。

10）严格执行特殊工种持证上岗制度，严禁无证上岗。

11）加大安全投入，完善安全基础条件，全面提升企业安全功能。

4.2预警行动

4.2.1预警级别

依据露天采场安全隐患可能造成的危害程度、紧急程度、发展势态、区域范围等因素，按照应急事故的性质、严重程度、可控性及影响范围等因素对事故预警从高到低可划分为Ι级（区级）、Ⅱ级（矿级）两个预警级别。

1、符合下列条件之一的，为Ι级（区级）事故预警：

a)事故（或存在的隐患）可能严重危及周边居民的生命财产安全；

b)可能造成1人及以上死亡，或2人以上重伤；

c)造成20万元以上直接经济损失；

d）县、区人民政府认为有必要响应的生产安全事故灾难。

2、符合下列条件之一的，为Ⅱ级（矿级）事故预警：

a)除Ι级外的人员受到轻度伤害的事故；

b)人员受到轻度伤害或直接经济损失20万元以下的事故；

c)经我矿危害分析确认的Ⅱ级事故。

4.2.2预警信息

预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。主要获取途径有内部有线、短信息、互联网、无线通信手段等。

4.2.3预警的发布和解除

矿区应急救援指挥部总指挥负责预警信息的发布和解除。

矿区应急救援指挥部成员在接到相关预警的发布信息后，应立即根据预警的级别，确定相应的对策措施，积极做好启动应急预案的各项准备工作。

矿区应急救援指挥部在接到相关预警的解除信息后，应立即着手预警期间各项工作的评估工作，组织专班彻查隐患并处理，做好恢复正常生产的各项准备工作。

4.2.4预警响应

在接到相应级别预警信息时，矿区事故应急救援队按照本预案相应级别规定进行响应。

1、Ι级（区级）预警响应：矿区停止采掘作业。人员及设备撤离作业现场，并设立警戒区，加强值班和监测密度，各应急救援小组处于临战状态。

2、Ⅱ级（矿级）预警响应：发现问题及时处置、及时报告。矿区事故应急救援队与各小组的通信设备处于开通状态。现场管理人员、安全员上岗到位，严格制止并纠正违章施工现象，尽快消除安全隐患。

4.3信息报告与处置

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目部应急值班负责人和项目部经理报告；项目部经理接到报告后，应当立即向连云港金红矿业有限公司报告，连云港金红矿业有限公司应当于1小时内向东海县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

矿区发生生产安全事故后，现场人员应立即控制本事态发展，展开自救和互救，同时立即报告项目部经理和矿区应急总指挥。

本矿区应急总指挥接到事故报告后，应立即向本公司及上级主管部门进行报告。

事故报告内容应当包括：事故单位名称、事故地点以及事故现场情况；事故原因；事故简要经过；已经造成的人员或可能造成的人员伤亡和财产损失情况；已经采取的措施；事故的发展趋势等。

事故报告的流程图如下：

图示：点化线表示越级报告

4.4外部救援

本矿已与东海县XXX签订了救护协议，XXX能保证及时进行抢救工作。

### 5应急响应

5.1应急响应启动分级

Ι级（区级）：造成1人死亡事故，或者2人以上重伤，或者20万元以上直接经济损失的事故，立即启动矿区综合应急预案或专项应急预案。

Ⅱ级（矿级）：造成1人重伤事故或发生未遂事故，立即启动专项应急预案或现场处置方案。

当上一级预案启动时，下一级预案必须已经启动。一旦矿区突发事故，应立即启动本矿区应急预案,各小组按照职责进入全面应急状态。上级预案总指挥到达现场后，本矿区应急救援指挥部应立即将指挥权移交到上级预案总指挥，并服从上级预案总指挥的指挥，积极配合上级做好救援工作。

5.2响应程序

5.2.1  响应程序框图如下所示：

矿区突发事故一旦发生，现场人员必须立即向矿区事故应急值班室和项目经理报告，启动预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。

5.2.2  应急准备与响应控制步骤：

报警→启动预案→指挥与控制→现场处置

①报警

发生事故后，应坚持事故无论大、小都必须按要求逐级上报的报告原则。现场人员立即上报，根据事故情况、严重程度采取相应的措施和预案。

矿区应急总指挥有权决定是否请求有关部门、消防、医疗机构支援。

矿区应急指挥部负责向本公司及东海县安全生产应急救援指挥中心汇报。

②启动预案

应急救援总指挥根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，启动应急预案。

当事故呈现扩大或超出本矿区应急救援能力时，应急救援指挥部总指挥应立即报请上一级应急指挥机构启动相应预案；在上一级应急救援机构未到达之前，不得停止任何救援行动。

③指挥与控制

可能发生的事故包括：爆破伤害、边坡破坏、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电（雷击）、火灾、容器爆炸等。

最早发现者：应按照本预案立即上报矿区应急救援指挥部，同时开展自救，以最快速度将伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

④现场处置

应急救援指挥部：在接到险情报告后，要立即开展评估工作，确认事故可控，并能保证人身安全，严格按照作业指导书或相关规程进行。如果认为不可控，应立即撤离现场并设置警戒。

抢救组到达现场，应立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救；如是机械设备事故，迅速进行抢修设备，控制事故以防事故扩大。

5.3应急结束

5.3.1  应急终止的条件

当事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事故危害被基本消除，应急响应工作即告结束。

应急结束的指令由应急领导小组总指挥发布。

5.3.2设备和生产恢复

抢救抢修组对损坏设备紧急抢修，使其在最短时间恢复正常。

运矿公路、采场有破坏的及时修复；边坡有滑坡地段，要及时清理石料，对边坡加固，消除危险。

生产条件具备的情况下，由安全科组织有关部门进行安全验收合格后，宣布应急结束，恢复生产。

5.3.3事故调查与处理

当事故得到控制，立即成立事故调查小组。

事故调查小组：按照“四不放过”原则进行事故调查、处理；积极配合上级调查组的工作。

### 6信息发布

6.1信息发布人

本矿区信息发布人由本公司负责人担任。

6.2信息发布原则

（1）矿区突发事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，并及时汇总分析。

（2）主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：事故单位名称；事故发生的时间、地点、事故类别、事故发生的简要经过、遇险或伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故的影响范围、发展趋势及采取的处置措施；事故报告单位等。紧急情况下，可先用电话口头报告，之后采用文字报告。

6.3信息发布程序

现场资料收集→上报应急指挥部→应急指挥部分析核查→应急领导小组总指挥或总指挥授权人发布。发布的信息要实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

### 7后期处置

7.1善后处置工作

项目部负责人会同相关部门负责开展事故善后处置工作，善后处置应包括以下事项：（1）对遇难者的后事安排；（2）对受伤人员的医疗护理；（3）伤亡人员的补偿及家属安置；（4）家属的接待、慰问、安抚；（5）事故现场的处理；（6）办理保险理赔事情。善后处置应确保尽快消除事故影响、妥善安置、慰问受害及受影响人员，维护社会稳定，尽快恢复正常施工。

7.2总结评估

根据抢险过程遇到的意外情况和应急救援能力评估对预案进行修订，使之完善。

7.3整改

重点针对本矿区应急过程中暴露出的不足、处置过程遇到的问题对预案的修改；其次是根据事故调查小组的初步结论进行整改。

### 8保障措施

8.1通信与信息保障

1、所有应急成员应确保在工作时间内移动电话处于开机状态；

2、所有应急成员电话号码上墙并于显著位置悬挂；

3、本矿区设立24小时值班电话：0518-87165800;

本矿区应急队伍及通讯联络表见附件“应急队伍及通讯联络表”。

8.2应急队伍保障

1、加强本矿区全员应急队伍建设，开展事故应急救援演练，保持较强的队伍战斗力。

2、加强与东海县安全生产应急救援指挥中心联系。

8.3应急物资装备保障

1、要求矿区应急指挥机构体系所涉及的所有人员配备移动电话；

2、做好矿区公路、车辆的维护；

3、按照附件“应急物资装备表”配齐相应应急物资。

8.4经费保障

1、矿区项目部应做好必要的事故应急救援资金准备。应急救援资金由项目部承担，经费来源安全投入预算。

2、根据相关规定，为矿区员工办理工伤保险和医疗保险，为矿区突发事故的善后工作提供基本保障。

### 9培训与演练

9.1培训

培训的职能部门由矿区安全科负责，必要时可以聘请具备相关资质的培训机构。培训内容应包括：

9.1.1报警

①使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具进行最有效的报警，掌握报警的内容；

②使应急人员了解并掌握发布紧急通告的方法；

③使应急人员了解并掌握如何在现场提供、布置警戒标志，确保疏散或现场秩序。

9.1.2专项训练

①现场急救、逃生技能的培训；

②事故特征、预兆、现场处置方案的培训；

9.1.3公众教育

对广播、板报周围村民进行宣传，不要进入矿区。发现非矿区工作人员进入采区应进行教育。

9.1.4培训形式

①专门培训  主要负责人、安全管理员以及特种作业人员须参加由具备安全培训资质的培训机构组织的专门培训，其他从业人员的培训每年组织两次安全培训。

②安全例会  每周组织一次安全例会，每月组织一次综合考评。

③板报宣传  利用板报宣传安全生产的基本知识以及本矿区的安全管理制度、操作规程等，每半年更新一次。

9.2演练

9.2.1综合预案演练

充分利用周安全例会、月生产例会及每年一次的全员安全教育，对本矿区的综合预案进行桌面演练，大力宣传本矿区综合预案，做好矿区人人懂预案。

9.2.2专项演练

为保持和提高应急救援队伍的应急能力，由项目部安全科每半年组织制定年度专项预案演练计划，落实预案演练资金，并逐级上报。

综合演练内容应包括：参加演练单位、人员、演练地点、时间、演练项目和内容、演练动用设备、物资等。

9.2.3评估与总结

专项演练结束后评价演练效果，提出改进意见，整理演练过程的文字记录和录像资料。

### 10奖惩

10.1奖励

在事故应对过程中有以下突出表现的单位和个人，应依据有关规定予以奖励：

①出色完成应急处置任务，成绩显著的。

②防止或开展事故救援工作有功，使人员减少伤亡或使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。

③对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

④有其他特殊贡献的。

10.2责任追究

在事故应对过程中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员予以处理，属于违反治安管理行为的，由公安机关依照相关法律、法规予以处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

①不按规定执行应急预案，拒绝履行应急义务的。

②不按信息报告有关规定而导致迟报、漏报、谎报或者瞒报事件信息的。

③拒不执行生产安全事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

⑤盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

⑥阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

⑦散布谣言，扰乱社会秩序的。

⑧有其他危害应急工作行为的。

### 11附 则

11.1术语与定义

①应急预案——针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

②应急准备——针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

③应急响应——事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

④应急救援——在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

⑤恢复——事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

11.2应急预案备案

根据应急预案管理要求，向东海县安监部门备案。

11.3维护与更新

本预案项目部安全科负责日常管理、评审和完善。根据相关法律、法规或政策、应急资源的变化情况，以及预案实施过程中发现的问题或出现的新情况，并根据实际变化情况每年对预案进行修改、补充、完善，且应至少每三年修订一次的内容；

11.4制定与解释

本预案由本矿区应急指挥部负责制定、修订和解释。

11.5发布与实施

本预案安全领导小组审核后由业主单位签署发布文件，自发布之日起执行。

## 第二部分   专项应急预案

### 1  爆破伤害专项应急预案

1事故类型和危险性分析

1.1事故类型

本矿区在采矿活动中，常见的爆破危害有爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等。

1.2危险性分析

本矿区在采矿活动中，要经常地使用炸药及雷管等爆破器材。在正常情况下，爆炸是在人为控制下发生的，不会造成危害。但是，在爆破作业的全过程中，包括起爆器材的加工、装药、充填、起爆及盲炮处理各个环节，都会造成人员的伤亡和财产损失，甚至会造成群伤群亡的重大恶性事故。

产生爆破伤害的主要原因有：

a、爆破设计不合理；

b、炸药及爆破器材存在质量缺陷或安全隐患；

c、爆破作业后没有检查或检查不彻底，未清理出未爆炸的残余炸药；

d、起爆工艺不合理或违章作业；

e、装药工艺不合理或违章作业；

f、警戒不到位，信号不完善，安全距离不够；

g、无爆破证人员从事爆破作业，爆破作业不规范或违规操作；

h、爆破前后未按照规程要求运送、保管、加工、使用爆破器材；

i、安全生产责任制不健全或落实不到位；

j、岗位操作规程缺乏或缺少应有的培训；

k、管理协调不好；

l、大雾天、雷雨天或夜间爆破；

m、其他原因。

爆破危害常见的几种表现形式：

a、爆破震动

炸药在岩体中爆炸后，在距爆源一定范围内，岩土体中产生弹性振动波，即爆破地震； 露天矿爆破，一次装药量大时，爆破引起的震动也大，因而对周边工业设施、设备、岩体边坡都产生影响，有可能引发地表变形、坍塌、边坡失稳、建筑物损坏，甚至造成人员伤亡与财产损失。

b、爆破冲击波

爆破时，如进行裸露爆破，在空气中会形成冲击波，可能危害附近的构筑物、人员、设备和设施。本矿区不进行裸露爆破，冲击波危害可以排除。

c、爆破飞石

飞石是爆破时从岩体表面射出且飞越很远的个别碎块。爆破时，由于设计错误，装药过多，造成爆破飞石超过安全允许范围，或因对安全距离设计不合理，造成人身伤害和设备损失。本矿区存在飞石伤害的可能性，虽通过采取控制措施，可以加以控制，但仍属于重大危险因素，应重点加以防范。

### 2事故应急处置基本原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；

充分准备，科学救援；预防为主，平战结合。

### 3组织机构与职责

3.1应急指挥机构体系

本矿区应急指挥机构体系如下图所示。

3.2应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

3.3事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

### 4预防与预警

4.1危险源监控

本矿区采用中深孔爆破，。使用岩石乳化炸药，采用电爆网路，电雷管引爆，起爆器起爆。

根据本地有关部门对爆破材料的管理规定，本矿区山为中小型矿山，本矿区每次所用爆破物品由东海县安丰爆破作业有限公司提供,由领导审批,押运员负责押运至爆破作业现场，剩余爆破器材由爆破公司当天统一收回。

4.2预警行动

4.2.1预警级别

依据露天采场安全隐患可能造成的危害程度、紧急程度、发展势态、区域范围等因素，按照应急事故的性质、严重程度、可控性及影响范围等因素对事故预警从高到低可划分为Ι级（区级）、Ⅱ级（矿级）两个预警级别。

1、符合下列条件之一的，为Ι级（区级）事故预警：

a)事故（或存在的隐患）可能严重危及周边居民的生命财产安全；

b)可能造成1人及以上死亡，或2人以上重伤；

c)造成20万元以上直接经济损失；

d）区人民政府认为有必要响应的生产安全事故灾难。

2、符合下列条件之一的，为Ⅱ级（矿级）事故预警：

a)除Ι级外的人员受到轻度伤害的事故；

b)人员受到轻度伤害或直接经济损失20万元以下的事故；

c)经我矿危害分析确认的Ⅱ级事故。

4.2.2预警信息

预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。主要获取途径有内部有线、短信息、互联网、无线通信手段等。

4.2.3预警的发布和解除

矿区应急救援指挥部组长负责预警信息的发布和解除。

矿区应急救援指挥部成员在接到相关预警的发布信息后，应立即根据预警的级别，确定相应的对策措施，积极做好启动应急预案的各项准备工作。

矿区应急救援指挥部在接到相关预警的解除信息后，应立即着手预警期间各项工作的评估工作，组织专班彻查隐患并处理，做好恢复正常生产的各项准备工作。

4.2.4预警响应

在接到相应级别预警信息时，矿区事故应急救援队按照本预案相应级别规定进行响应。

1、Ι级（区级）预警响应：矿区停止采掘作业。人员及设备撤离作业现场，并设立警戒区，加强值班和监测密度，各应急救援小组处于临战状态。

2、Ⅱ级（矿级）预警响应：发现问题及时处置、及时报告。矿区事故应急领导小组与各小组的通信设备处于开通状态。现场管理人员、安全员上岗到位，严格制止并纠正违章施工现象，尽快消除安全隐患。

4.3信息报告与处置

矿区发生生产安全事故后，现场人员应立即控制本事态发展，展开自救和互救，同时立即报告项目部经理和矿区应急总指挥。

本矿区应急总指挥接到事故报告后，应立即向本公司及上级主管部门进行报告。

事故报告内容应当包括：事故单位名称、事故地点以及事故现场情况；事故原因；事故简要经过；已经造成的人员或可能造成的人员伤亡和财产损失情况；已经采取的措施；事故的发展趋势等。

### 5应急响应

5.1应急响应启动分级

Ι级（区级）：造成1人死亡事故，或者2人以上重伤，或者20万元以上直接经济损失的事故，立即启动矿区综合应急预案或专项应急预案。

Ⅱ级（矿级）：造成1人重伤事故或发生未遂事故，立即启动专项应急预案或现场处置方案。

当上一级预案启动时，下一级预案必须已经启动。一旦矿区突发事故，应立即启动本矿区应急预案,各小组按照职责进入全面应急状态。上级预案总指挥到达现场后，本矿区应急救援指挥部应立即将指挥权移交到上级预案总指挥，并服从上级预案总指挥的指挥，积极配合上级救援组织做好抢险救援工作。

5.2响应程序

5.2.1响应程序框图如下所示：

矿区突发事故一旦发生，现场人员必须立即向矿区应急指挥部报告，启动预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。

5.2.2应急准备与响应控制步骤：

报警→启动预案→指挥与控制→现场处置

①报警

发生事故后，应坚持事故无论大、小都必须按要求逐级上报的报告原则。现场人员立即上报，根据事故情况、严重程度采取相应的措施和预案。

矿区应急指挥部有权决定是否请求有关部门、消防、医疗机构支援。

矿区应急指挥部负责向本公司及东海县安全生产应急救援指挥中心汇报。

②启动预案

应急救援总指挥根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，启动应急预案。

当事故呈现扩大或超出本矿区应急救援能力时，应急救援指挥部总指挥应立即报请上一级应急指挥机构启动相应预案；在上一级应急救援机构未到达之前，不得停止任何救援行动。

③指挥与控制

最早发现者：应按照本预案立即上报矿区应急救援指挥部，同时开展自救，以最快速度将伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

④现场处置

应急救援指挥部：在接到险情报告后，要立即开展评估工作，确认事故可控，并能保证人身安全，严格按照作业指导书或相关规程进行。如果认为不可控，应立即撤离现场并设置警戒。

抢救组到达现场，应立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

5.3 处置措施

1、在事故现场，事故现场第一发现人负有报告和立即施救的职责。

2、将伤员立即脱离险区，转移到安全地点，组织人员进行抢救。

3、根据现场调查，确定被掩埋遇险人员位置，在接近被掩埋人员位置时，不得使用挖掘机等重型机械进行清理，应尽可能采用人工清理方法进行抢救，防止遇险人员受到新的伤害。

4、立即拨打120和东海县XXX及东海县人民医院取得联系，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

5、本矿区应急总指挥赶到事故现场后，应迅速组织力量进行救援，维护现场秩序，严密保护事故现场，同时向本矿区应急指挥部负责人汇报事故发生情况以及救援情况。

### 6保障措施

见综合预案“8保障措施”。

### 7附则

本预案自发布之日起开始实施。

2  边坡破坏专项应急预案

1事故类型和危险性分析

1.1事故类型

边破破坏的类型有散落破坏、垮塌（坍塌、崩落）破坏、滑动（滑坡）破坏、流动破坏、倾倒破坏以及地面塌陷等，但主要是滑坡与坍塌危害。

1.2危险性分析

造成露天矿产生滑坡或坍塌的主要涉及有：地质条件（包括岩土类型、地质构造、水文地质条件、地震、暴雨、泥石泥等）、开采方式、采场参数、推进方向及边坡管理等。

导致露天矿滑坡或坍塌的主要原因有：

1、边坡工程地质条件与岩土性质差，特别是有弱面存在；

2、进行掏底开采；

3、气候等影响。包括地震、降雨、积雪、地表水、排水方式、泥石泥等；

4、台阶与边坡参数设计不合理；

5、未按设计要求施工；

6、推进方向不合理，形成弱面倾向采场的不良交切状态；

7、边坡维护和管理不到位，特别当地质情况发生变化或出现边坡失稳征兆时，未及时采取防范措施；

8、未进行除险作业，存在浮石、险石。

边坡破坏的主要伤害形式有：

1、破坏露天采场；

2、造成采场人员伤亡；

3、破坏采场内的设备与设施；

4、破坏露天矿防洪系统等。

本矿区采用机械采装，区内断层均不通过露天采场，水文地质简单，矿（岩）稳固，均有利于边坡的稳定，但如果采场坡面较陡，遭受大气降水冲刷和侵蚀或除险不彻底，会增加发生边坡破坏的可能性，故仍应视为重大危险因素，认真采取防范措施，确保边坡安全。

2事故应急处置基本原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；

充分准备，科学救援；预防为主，平战结合。

3组织机构与职责

3.1应急指挥机构体系

本矿区应急指挥机构体系如下图所示。

3.2应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

3.3事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

4预防与预警

4.1预警行动

4.1.1预警级别

依据露天采场安全隐患可能造成的危害程度、紧急程度、发展势态、区域范围等因素，按照应急事故的性质、严重程度、可控性及影响范围等因素对事故预警从高到低可划分为Ι级（区级）、Ⅱ级（矿级）两个预警级别。

1、符合下列条件之一的，为Ι级（区级）事故预警：

a)事故（或存在的隐患）可能严重危及周边居民的生命财产安全；

b)可能造成1人及以上死亡，或2人以上重伤；

c)造成20万元以上直接经济损失；

d）区人民政府认为有必要响应的生产安全事故灾难。

2、符合下列条件之一的，为Ⅱ级（矿级）事故预警：

a)除Ι级外的人员受到轻度伤害的事故；

b)人员受到轻度伤害或直接经济损失20万元以下的事故；

c)经我矿危害分析确认的Ⅱ级事故。

4.1.2预警信息

预警信息包括突发事故的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。主要获取途径有内部有线、短信息、互联网、无线通信手段等。

4.1.3预警的发布和解除

矿区应急救援指挥部总指挥负责预警信息的发布和解除。

矿区应急救援指挥部成员在接到相关预警的发布信息后，应立即根据预警的级别，确定相应的对策措施，积极做好启动应急预案的各项准备工作。

矿区应急救援指挥部在接到相关预警的解除信息后，应立即着手预警期间各项工作的评估工作，组织专班彻查隐患并处理，做好恢复正常生产的各项准备工作。

4.1.4预警响应

在接到相应级别预警信息时，矿区事故应急救援队按照本预案相应级别规定进行响应。

1、Ι级（区级）预警响应：矿区停止采掘作业。人员及设备撤离作业现场，并设立警戒区，加强值班和监测密度，各应急救援小组处于临战状态。

2、Ⅱ级（矿级）预警响应：发现问题及时处置、及时报告。矿区事故应急领导小组与各小组的通信设备处于开通状态。现场管理人员、安全员上岗到位，严格制止并纠正违章施工现象，尽快消除安全隐患。

4.3信息报告与处置

矿区发生生产安全事故后，现场人员应立即控制本事态发展，展开自救和互救，同时立即报告项目部经理和矿区应急总指挥。

本矿区应急总指挥接到事故报告后，应立即向本公司及上级主管部门进行报告。

事故报告内容应当包括：事故单位名称、事故地点以及事故现场情况；事故原因；事故简要经过；已经造成的人员或可能造成的人员伤亡和财产损失情况；已经采取的措施；事故的发展趋势等。

5应急响应

5.1应急响应启动分级

Ι级（区级）：造成1人死亡事故，或者2人以上重伤，或者20万元以上直接经济损失的事故，立即启动矿区综合应急预案或专项应急预案。

Ⅱ级（矿级）：造成1人重伤事故或发生未遂事故，立即启动专项应急预案或现场处置方案。

当上一级预案启动时，下一级预案必须已经启动。一旦矿区突发事故，应立即启动本矿区应急预案,各小组按照职责进入全面应急状态。上级预案总指挥到达现场后，本矿区应急救援指挥部应立即将指挥权移交到上级预案总指挥，并服从上级预案总指挥的指挥，积极配合上级救援组织做好抢险救援工作。

5.2响应程序

5.2.1响应程序框图如下所示：

矿区突发事故一旦发生，现场人员必须立即向矿区值班室报告，启动预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。

5.2.2应急准备与响应控制步骤：

报警→启动预案→指挥与控制→现场处置

①报警

发生事故后，应坚持事故无论大、小都必须按要求逐级上报的报告原则。现场人员立即上报，根据事故情况、严重程度采取相应的措施和预案。

矿区应急总指挥有权决定是否请求有关部门、消防、医疗机构支援。

矿区应急总指挥负责向本公司及东海县安全生产应急救援指挥中心汇报。

②启动预案

应急救援总指挥根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定，启动应急预案。

当事故呈现扩大或超出本矿区应急救援能力时，应急救援指挥部总指挥应立即报请上一级应急指挥机构启动相应预案；在上一级应急救援机构未到达之前，不得停止任何救援行动。

③指挥与控制

最早发现者：应按照本预案立即上报矿区应急救援指挥部，同时开展自救，以最快速度将伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

④现场处置

应急救援指挥部：在接到险情报告后，要立即开展评估工作，确认事故可控，并能保证人身安全，严格按照作业指导书或相关规程进行。如果认为不可控，应立即撤离现场并设置警戒。

抢救组到达现场，应立即救护伤员，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

5.3 处置措施

1、在事故现场，事故现场第一发现人负有报告和立即施救的职责。

2、将伤员立即脱离险区，转移到安全地点，组织人员进行抢救。

3、根据现场调查，确定被掩埋遇险人员位置，在接近被掩埋人员位置时，不得使用挖掘机等重型机械进行清理，应尽可能采用人工清理方法进行抢救，防止遇险人员受到新的伤害。

4、立即拔打东海县人民医院取得联系，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

5、本矿区应急总指挥赶到事故现场后，应迅速组织力量进行救援，维护现场秩序，严密保护事故现场，同时向本矿区应急总指挥汇报事故发生情况以及救援情况。

6保障措施

见综合预案“8保障措施”。

7附则

本预案自发布之日起开始实施。

## 第三部分   事故现场处置方案

### 1  爆破伤害事故现场处置方案

1事故特征

1.1爆破伤害事故类型：有爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等。

1.2爆破伤害事故的危害程度：在爆破作业的全过程中，包括起爆器材的加工、装药、充填、起爆及盲炮处理各个环节，都会造成人员的伤亡和财产损失，甚至会造成群伤群亡的重大恶性事故。

1.3事故征兆：产生爆破伤害的主要原因有爆破设计不合理；炸药及爆破器材存在质量缺陷或安全隐患；爆破作业后没有检查或检查不彻底，未清理出未爆炸的残余炸药；起爆工艺不合理或违章作业；装药工艺不合理或违章作业；警戒不到位，信号不完善，安全距离不够；无爆破证人员从事爆破作业，爆破作业不规范或违规操作；爆破前后未按照规程要求运送、保管、加工、使用爆破器材；安全生产责任制不健全或落实不到位；岗位操作规程缺乏或缺少应有的培训；管理协调不好；大雾天、雷雨天或夜间爆破；其他原因等。

### 2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

### 3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1 当爆破伤害事故发生后，现场发现人应立即报告给本单位负责人，对事故现场进行警戒。

3.2.2 根据事故现场情况，判断是否可能发生再次爆炸，撒离所有人员至安全地带。

3.2.3当爆炸引起坍塌，造成人员被埋、被压的情况，应在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

3.2.4当发现有人员受伤时，拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

### 4注意事项

4.1在进行现场救护前，应对现场进行评估，如若有再次发生爆炸时，应先进行排爆；有再次坍塌危险时，应先进行支护或采取其他加固措施，以避免造成二次伤害。

4.2应了解现场中原有人数、现仍未抢救出来的人数。

4.3应急救护人员进入事故现场必须佩戴个人安全防护用品，听从指挥，不冒险蛮干。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、挖掘机、担架、氧气袋、止血带等。

4.5当核实所有人员获救后，应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

### 2  边坡破坏事故现场处置方案

1事故特征

1.1边坡破坏事故类型：有散落破坏、垮塌（坍塌、崩落）破坏、滑动（滑坡）破坏、流动破坏、倾倒破坏以及地面塌陷等，但主要是滑坡与坍塌危害。

1.2边坡破坏事故的危害程度：边坡破坏对作业人员和设备财产的安全威胁很大，容易造成人员伤亡和设备破坏。

1.3事故征兆：在露天开采过程中，因岩石的物理力学性质、地质构造（节理、裂隙、层理、断层、破碎带、软弱夹层、遇水膨胀的岩层等）、水文地质条件（地表水渗入、地下水等）、开采技术条件等因素的影响，由于边帮过陡、过高或边坡管理不善、作业方式不合理、边坡参数选取不科学，大大降低了边坡的稳定性，在受到震动、风化、水蚀等外在因素的作用下，使围岩体结构发生改变，失去平衡，从而引起边帮垮塌、滑坡等现象。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

### 3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当现场管理人员、施工作业人员等发现坍塌或滑坡征兆时，应立即报告给本单位负责人，并立即下令停止作业，应采取加固等措施进行抢险，如果不能控制事态，应快速组织施工人员撤离到安全地点。

3.2.2当发生坍塌或滑坡后，造成人员被埋、被压的情况下，应保护好现场，在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

3.2.3当少部分坍塌时，现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人员；当较大坍塌，造成较大安全事故时，由现场最高级别应急救援指挥部统一领导和指挥，各有关部门协调作战，保证抢险工作有条不紊地进行。要采用挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

3.2.4当发现有人员受伤时，拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1在进行现场救护前，应对现场进行评估，如若有再次发生坍塌危险时，应先进行支护或采取其他加固措施，以避免造成二次伤害。

4.2详细全面地了解坍塌事故发生的经过，了解现场中原有人数、现仍未抢救出来的人数。

4.3应急救护人员进入事故现场必须佩戴个人安全防护用品，听从指挥，不冒险蛮干。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、挖掘机、担架、氧气袋、止血带等。

4.5当核实所有人员获救后，应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

### 3  车辆伤害事故现场处置方案

1事故特征

1.1车辆伤害事故类型：场内机动车辆伤害。

1.2车辆伤害事故的危害程度：机动车辆在行驶中引起的人体坠落或物体倒塌、飞落、挤压造成人员受伤甚至死亡。

1.3事故征兆：车辆带病作业，场地路况差，车速过快，刹车失灵等；驾驶员安全意识差，无证驾驶，违章载人，无信号起步，违章指挥，倒车时导致倾翻坠落等。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1机动车辆发生故障后，驾驶员应采取安全措施立即停车，防止发生其他事故，并及时对车辆进行检修。

3.2.2发生人员伤亡事故后，驾驶员应积极抢救伤者，立即向周围人员及本单位负责人报警，及时与有关部门取得联系，反映有关情况。

3.2.3受伤人员肢体骨折，采取伤肢固定措施，有出血采取止血措施等。

3.2.4受伤人员被压在运载物资下面，立即搬开货物，抢救受伤人员。

3.2.5当发现有人员受伤时，拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护好事故现场。对受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志；肇事车辆非特殊情况不得移位，以便为勘察现场提供确切的资料。

4.2重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

4.3抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

4.5应保护好事故现场，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。

### 4  高处坠落事故现场处置方案

1事故特征

1.1高处坠落事故类型：高处坠落是在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行作业中，发生坠落造成的伤亡事故。

1.2高处坠落事故的危害程度：高处作业中易发生高处坠落事故，造成坠落人员身体摔伤，严重的可导致人员伤亡。

1.3事故征兆及原因：在露天开采台阶高处进行操作、设备检修，由于无防护设施、防护设施不完备、支撑强度不够等原因或安全警示标志不符合要求，容易出现高处坠落的危险，从而危及作业人员身体和生命安全。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1发生高处坠落事故后，现场人员应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害。

3.2.2应马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，应立即向本单位负责人报告。

3.2.3现场人员应做好受伤人员的现场救护工作。如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏挤压，尽量努力抢救伤员。

3.2.4在伤员转送之前必须进行急救处理，避免伤情扩大，途中作进一步检查，进行病史采集，以发现一些隐蔽部位的伤情，做进一步处理，减轻患者伤情。转送途中密切观察患者的瞳孔、意识、体温、脉搏、呼吸、血压等情况，有异常应及早做出相应的处理措施。

3.2.5当有人受伤严重时，应派人拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1当发生高处坠落事故后，应优先对呼吸道梗阻、休克、骨折和出血上进行处理，应先救命，后治伤。

4.2重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

4.3抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

4.5应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

### 5  物体打击事故现场处置方案

1事故特征

1.1物体打击事故类型：分在高空作业中，物体坠落伤人；人为抛掷杂物伤人；施工机械作业时引发物体飞出伤人、车辆运行过程中物体撒落伤人等。

1.2物体打击事故的危害程度：由于作业人员违规作业、材料堆放不平衡、装运物不规范等原因，坠落物或飞出物速度快，对作业人员造成砸伤，甚至威胁生命，事故发生往往突然。

1.3事故征兆及原因：危石或清理不彻底；无防护或防护不可靠， 物料堆放不平稳；高处作业人员未使用工具袋，乱扔乱抛物料（工具）等。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1发生物体打击事故后，现场人员应当观察是否还存在坠落物和飞出物，立即采取措施，防止救援过程中再次发生伤害。

3.2.2应马上组织人员抢救伤者，搬在压在伤者身上的物体，同时应立即向项目部负责人报告。

3.2.3伤者受到物体打击，尽可能不要移动伤者，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

3.2.4当有人受伤严重时，应派人拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1当发生物体打击事故后，应优先对休克、骨折和出血上进行处理，应先救命，后治伤。

4.2重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

4.3抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

4.5应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

### 6  机械伤害事故现场处置方案

1事故特征

1.1机械伤害事故类型：在使用机械中，易发生撞伤、碰伤、绞伤、夹伤、打击、切削等伤害。

1.2机械伤害事故的危害程度：机械伤害会造成人员手指绞伤、皮肤裂伤、断肢、骨折，严重的会使身体被卷入轧伤致死，或者部件、工件飞出，打击致伤，甚至会造成死亡。

1.3事故征兆及原因：设备存在安全隐患，经常带病工作，设备发出异常声音；安全防护装置不健全或形同虚设；修理、检查机械时，未断电检修，电源处未挂警示牌等；违章作业，随便进入危险作业区；不熟悉操作规程，无证上岗，安全意识差等。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2.1当发现有人受伤后，应立即关闭运转机械，现场有关人员立即向周围人员呼救，同时向项目部负责人报告。

3.2.2立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。

3.2.3如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。同时应派人拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。断肢随伤员一起运送。

3.2.4如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，进行人工呼吸或胸外心脏挤压，尽量努力抢救伤员。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1机械外伤一般直接损伤有时并不十分严重，但是由于伤后抢救处理不当，往往会加重损伤，造成不可挽回的严重后果。

4.2重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

4.3抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗。

4.4备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

4.5应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

### 7  触电事故现场处置方案

1事故特征

1.1触电事故类型：分为电击事故和电伤事故。

1.2触电事故的危害程度：电流通过人体内部器官，会破坏人的心脏、肺部、神经系统等，使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。电流通过体表时，会对人体外部造成局部伤害，对人体外部组织或器官造成伤害，如电灼伤、金属溅伤、电烙印。

1.3事故征兆：由于施工用电不规范或者违章作业，可能导致触电。触电者有疼痛发麻，肌肉抽搐，严重的会引起强烈痉挛。

2应急组织与职责

2.1应急指挥部

总指挥：  A

现场指挥： B

组  员：C  D  E  F

根据矿区应急管理需要，本矿区成立了应急指挥部，日常工作由项目部安全科兼管。应急指挥部的主要职责是负责生产安全事故的应急领导和决策工作，包括落实国家相关应急管理政策，组织应急预案的制定、修订和发布及演练，保证应急状态下的各种资源，确定生产安全事故应急处置的指导方案，组织实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故的调查和处理等。

发生生产安全事故时，以本矿区应急指挥部为基础，负责矿区应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在项目部安全科。

2.2事故应急救援队

事故应急救援队在应急指挥部的领导下，由事故预防工作组、工程抢险组、后勤保障组、交通运输组、安全警戒疏散组、医疗救护组、通信联络协调组组成。

事故应急救援队是企业应急救援工作的日常办事机构。负责平时的应急准备，事故发生时接受报告、信息报送、组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。应急救援队设在安全科，实行24小时值班。

3应急处置

3.1事故应急处置程序

事故现场人员应立即报告项目经理和应急总指挥，应急总指挥根据事故的大小和发展态势在1小时内向东海县政府、安监部门等报告，并同时启动本单位相应级别的应急预案。当事故超出本单位应急处置能力时，应向当地政府有关部门及上级单位请求支援。

3.2现场应急处置措施

3.2脱离电源

3.2.1自救方法

3.2.1.1如果一旦触电，附近又无人救援，此时务须镇静自救。在触电后的最初几秒内，人的意识并未完全丧失，触电者可用另一只手抓住电线绝缘处，把电线拉出，摆脱触电状态。

3.2.1.2如果触电时电线或电器固定在墙上，可用脚猛蹬墙壁，同时身体往后倒，借助身体重量甩开电源。

3.2.2低压触电事故脱离电源方法

3.2.2.1立即拉掉开关，切断电源。

3.2.2.2如电源开关距离太远，用有绝缘柄的钳子或用木柄的斧子断开电源线。或者用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

3.2.2.3当电线搭落在触电者身上，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棍等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

3.2.3高压触电事故脱离电源方法

3.2.3.1立即通知有关部门停电。

3.2.3.2戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

3.2.3.3抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地，迫使保护装置动作，断开电源。

3.2.4当发现有人触电后，现场有关人员立即向周围人员呼救，采取相应抢救措施，同时向项目部负责人报告。如有人受伤，应拨打人民医院或120向当地急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度、联系电话，并派人到路口接应。

3.3事故报告基本内容：（1）事故发生单位名称、地址、性质；（2）事故发生的时间、地点；（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

4注意事项

4.1触电事故发生后，必须不失时机的进行急救，动作迅速方法正确，使触电者尽快脱离电源是救治触电者的首要条件。

4.2救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具，救护人要用一只手操作，以防自己触电。

4.3防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

4.4如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

4.5人触电后，会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象，外表上呈现昏迷不醒的“假死”状态，不能马上送到医院时，应立即进行现场急救。方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

4.6备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备、照明器材等。

4.7应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

## 第四部分    附录

### 1  控制程序

1.1个人防护用品控制程序

1防护用品的购买

(1)劳动防护用品的购买资金由项目部保证,不得摊派给职工个人;

(2)必须采购符合国家标准要求的劳动防护用品,符合“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）的要求；

(3)特种劳动防护用品的计划采购需报经理审批同意方可采购。

2防护用品的保管

(1)要认真按劳动防护用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳动防护用品进行检查，不符合标准不准入库和发放；

(2)发现劳动防护用品质量问题时，要报安办及时进行处理；

(3)对库内劳动防护用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项。保持良好通风，防止劳动防护用品损坏；

(4)对正在使用的劳动防护用品，要经常性检查。

3防护用品的发放

(1)建立发放台帐。

(2)实行领出实名签字制度。

(3)发放的劳动防护用品,不准转送、转卖。

4防护用品的使用

项目部安全科负责指导职工正确使用劳动防护用品。

1.2特种作业许可控制程序

一、本矿区特种作业的界定

本矿区现有特种作业为电工。

二、特种作业许可制度

1、人员要求：

(1)年满18周岁;

(2)初中以上文化程度;

(3)身体健康,无与从事本工种作业的生理缺陷和相关禁忌症;

(4)经过安全培训,持有相关特种作业操作证件;

2、作业要求

(1)特种作业须按照国家规定进行申请，必须由执行单位领导下达检修与危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的特种作业活动。

(2)作业前，单位领导或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，由针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。

(3)检修与危险作业使用的设备，设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具，原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全，使用合理，安全可靠。

(4)检修与危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。

(5)检修与危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责，责任心强，由安全意识和丰富时间经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。

（6）检修与危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。

（7）对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。

（8）作业人员由检修与危险作业单位领导指定，由作业禁忌症、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。

（9）检修与危险作业完工后，应对现场进行整理。

3、作业审批要求

（1）报请审批的危险作业应属于生产中必须进行的作业。进行危险作业前，应由实施部门报生产主管领导审批。

（2）如生产工作情况特别紧急来不及办理审批手续时，生产主管领导应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实现场指挥人员。实施单位必须在现场指挥人员的指挥下进行施工，并马上补办审批手续。

（3）从事检修与危险作业的单位应制定与作业相应的安全技术措施，报请生产主管领导审批。

（4）项目部、班组组织的设备检修作业，由项目部有关主管部门负责人、班组负责安全管理和工作票审批。

（5）检修与危险作业工作票、安全措施及记录管理由审批部门负责管理、保存。

1.3事故报告、调查与处理程序

1事故报告

(1)无论事故大小,均必须逐级上报至本矿区负责人；

(2)本矿区所有职工负有事故报告的义务；

(3)事故报告的顺序和时间：

事故现场第一发现人应立即报告当班安全员,安全员接到事故报告后,按照现场应急处置方案处置,并立即报告本矿区应急救援指挥部负责人，应急救援指挥部负责人根据事故级别，启动相应预案，并立即报相关部门（县安监局）。

(4)特殊情况可越级上报或直接拨打110（119）。

(5)事故报告内容：

事故报告内容应包括:事故单位名称、事故地点以及事故现场情况；事故原因；事故简要经过；已经造成的人员或可能造成的人员伤亡和财产损失情况；已经采取的措施；事故的发展趋势等。

### 2事故调查与处理

(1)当事故得到控制后,应立即着手事故调查;

(2)本矿区事故调查组不另设,由矿应急领导小组负责；

(3)严格按照“四不放过”原则，配合上级事故调查组工作。

2  现场救护指导书

1严重外伤伤员的现场急救和转送

（1）迅速使伤员脱离危险场地

应尽快将其救出并移至安全地带，被塌方、房屋倒塌掩埋的伤员，应迅速将其挖掘出来。

（2）保持呼吸道畅通

发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗阻和呼吸基能障碍，解除伤员衣领，清除伤员口、鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

（3）有效止血、防止休克大出血可引起失血性休克，甚至死亡，必须立即有效止血，可根据不同伤情应用指压法、加压包扎、填塞或止血带等方法止血。

（4）伤口包扎伤口予以包扎，可以避免在运送途中伤口暴露，增加感染机会，稍加压力的包扎一般的出血可以制止。

（5）固定对骨折、关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定，固定范围要包括上、下两个关节。

（6）保存好断离的器官

若有断肢、断指（肢）较大块的皮肤或组织，应用尽量干净的干布包裹，装入塑料袋内，再将塑料袋置于冰水中，随伤员一起转送，以免丧失断肢、断指再植的机会。

（7）记录伤情

现场救护人员应记录伤员的受伤机制，受伤部位、受伤程度等，包括伤员的姓名、年龄，为今后治疗提供尽量多的第一手资料。

2挤压伤的现场急救处理

尽快解除重物压迫，减少挤压综合症的发生。

（2）伤肢制动可用夹板等简单托持伤肢。

（3）伤肢不应抬高，按摩或热敷。

（4）如果挤压部位有开放创伤及活动出血者，应止血但避免加压 。

3手外伤

在工作中由于防护设备差，机器故障，或操作技术不熟练，注意力不集中，违反操作规程，或多人协作时配合不好，均可造成手外伤。

（1）伤口包扎：在施工现场，伤手应用无菌敷料或干净布类包扎，若伤口沾满泥土、木屑、铁屑可用灭菌生理盐水、冷开水或自来水冲洗，擦干后再进行包扎。

（2）止血：一般用局部加压包扎法多能达到止血的目的，加压包扎血效果不好，可应用止血带止血。

（3）局部制动：可用木板或硬纸板、杂志、书等物托垫伤手以制动，可减轻疼痛避免继发损伤。

4心肺复苏要领

(1)呼吸与心跳的判断方法

呼吸可以采取观察伤者腹部有无起伏(有代表有呼吸)以及用手放在伤者鼻孔下进行感知(有无气息)等方法判断;心跳可以采取听、摸颈动脉等方法判断。

(2)人工呼吸法要领

人工呼吸法适用于有心跳无呼吸的伤者,人工呼吸法有两种方式,既口对口人工呼吸法和口对鼻人工呼吸法,后者主要用于口部伤害的伤者。主要操作要领如下：

①施行人工正呼吸前，应迅速将伤者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

②救护人员用手使伤者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，时约2秒钟。每次吹气要使伤者胸部微微鼓起为宜。

③吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼出，时约3秒钟。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气约12次。如伤者开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸。

④如无法使伤者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

(3)胸外心脏挤压法要领

胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

①做胸外挤压时应使伤者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。

②一般而言，成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让伤者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

(4)心肺复苏要领

应当指出，心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压，即心肺复苏术。

①如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压5次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。

②如现场有两人，可由一人负责人工呼吸，另一人负责胸外挤压进行抢救。要领为吹气2次，挤压15次，交替进行。

(5)注意事项

实施人工呼吸、胸外挤压和心肺复苏抢救伤者时，不应轻易放弃，应坚持到专业医生感到现场（包括在送往医院途中）。

### 3  应急机构及相关部门联系电话

| 序号 | 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县安监局 | 0518-87215504 |  |
| 2 | 人民医院 | 0518-87212526 |  |
| 3 | 报警电话 | 110 |  |
| 4 | 火警电话 | 119 |  |
| 5 | 医院抢救电话 | 120 |  |
| 6 | 安峰派出所 | 0518-87592032 |  |
| 7 |  |  |  |

### 4  应急队伍及通信联络表

| 应急组织 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | A | 总指挥 | 0518-87165888 | 安全领导小组组长 |
|  | B | 现场指挥 | 0518-87165886 | 项目经理 |
|  | C | 事故应急救援队队长 工程抢险组 | 0518-87165887 | 安全科长 |
|  | C | 医疗救护组 | 0518-87165882 | 安全员 |
|  | E | 通信联络协调组 |  |  |
|  | F | 安全警戒疏散组 |  |  |
| 事故应急救援队 | A | 后勤保障组 |  |  |
|  | B | 交通运输组 |  |  |
|  | C | 工程抢险组 |  |  |
|  | D | 工程抢险组 |  |  |
|  | E | 工程抢险组 |  |  |
|  | F | 工程抢险组 |  |  |
|  | G | 工程抢险组 |  |  |
|  | H | 工程抢险组 |  |  |
| 本矿设立24小时值班电话 | 0518-87165800 |

### 5  应急物资装备表

| 项 目 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险物资 | 汽车 | 台 | 3 | 生产现场 |
|  | 挖掘机 | 台 | 2 | 生产现场 |
|  | 急救药箱 | 个 | 1 | 现场办公室 |
|  | 铁锹 | 把 | 5 | 生产现场库房 |
|  | 干粉灭火器 | 台 | 6 | 现场各存放点 |
|  | 对讲机 | 台 | 10 | 自有 |
|  | 担架 | 个 | 2 | 生产现场库房 |
|  | 应急灯 | 个 | 2 | 生产现场库房 |
| 防护用品 | 安全帽 | 顶 | 15 | 生产现场库房 |
|  | 防尘口罩 | 个 | 15 | 生产现场库房 |
|  | 工作服 | 套 | 15 | 生产现场库房 |
|  | 手套 | 双 | 30 | 生产现场库房 |
| 其 他 | 常用机械修理工具 | 套 | 1 | 生产现场库房 |
| 影像设备 | 照相机 | 台 | 1 | 现场办公室 |

### 6  事故处置信息记录表

| 报警人 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接警人 |  | 上报时间及部门 |  |
| 事故概况： |
| 处理情况： |

### 7  矿山地理位置及交通位置图

# 总工程师安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级安全工作会议精神，按照公司现行的安全管理体制和“谁分管、谁负责”的原则，为切实加强公司的生产安全管理。特签订本责任书。

工作任务:

1、在总经理直接领导下，对公司安全生产技术管理工作负全面责任。

2、参与矿区的长远规划、年度计划、新水平、新采区的设计、编制采掘工作面安全作业规程及会审工作，把好安全技术关，监督安全技术措施、工程计划落实情况。

3、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

4、组织制定、修订分管业务部门的安全生产规章制度、安全技术规程和安全技术措施计划，并认真组织实施。

5、组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，提高企业安全生产水平。

6、组织新项目、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产工作，做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

7、审查安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。

8、负责一体化管理体系的总体协调和管理工作，确保一体化管理体系持续改进。

9、负责分管业务内的质量标准化工作，监督检查安全生产各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。

10、组织分管业务范围内的安全大检查，组织研究重大安全事故隐患的整改方案，并监督落实。

11、负责技术工种培训，提高职工素质。

12、定期召开安全工作会议，分析生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

13、协助总经理组织重大事故的抢救、处理、追查、分析工作，并采取有效措施，防止事故重复发生。

二、工作目标：

1、实现2016年度公司安全目标：杜绝死亡和重伤事故，职工职业健康达到国家规定标准。

2、加强矿区安全生产技术管理，实现矿区安全质量标准化建设任务。

三、目标考核和奖惩：

1、能够完成本年度下达的安全管理目标，无死亡、重伤事故，轻伤事故尽量控制在0，职工职业健康达到国家规定标准，经考核，年终已经实现下达的安全管理指标，评定为安全生产“先进管理工作者”，并获得年终安全目标奖金。

2、未完成安全管理目标，发生死亡1人或1人以上事故，除无安全目标奖金外，罚款2000元，构成重大事故责任罪的，追究其法律责任。

3、重伤事故率或轻伤事故率超过规定的标准，按发生事故率倍数相应给予罚款。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

总经理（签字）：

总工程师（签字）：

年  月   日

# 矿区生产部主任安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级安全工作会议精神，按照公司现行的安全管理体制和“谁分管、谁负责”的原则，为切实加强公司的生产安全管理，特签订本责任书。

一、安全生产责任制

1、贯彻执行《安全生产法》、《矿山安全法》等法律法规，认真学习矿山安全生产知识，科学合理地制定矿区每月安全生产计划，制定各工作面、各生产工序的安全生产措施。工作日期间每日深入矿区现场，直接负责矿区生产的指挥和管理，狠抓安全生产工作。对本矿区域内的安全生产工作负总责。

2、确保矿区安全生产全年零事故发生。

3、根据生产需要配备合格的安全管理工作人员，对每个作业场所进行跟班检查，定期组织生产安全大检查，对查出的重大不安全隐患要及时研究制定整改措施并落实到位。

4、采取有效措施，改善职工劳动条件，保证安全生产所需的材料、设备和劳动防护用品的及时供应。

5、组织矿区工作人员开展“三级”安全教育培训活动，把全矿从业人员的安全考核纳入重要的管理内容，积极采取各种有效措施，使矿山安全生产管理机构有效地开展各项管理工作。

6、组织特种作业人员进行安全技术培训，督促特种作业人员持证上岗，对无证上岗人员有权按规定给予处罚。

7、编制矿山灾害的预防和应急计划，在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

8、按照设计部门的开发利用方案，结合矿山地质条件的实际情况，科学合理地安排采矿工作面进行安全生产。从采矿技术上，提高矿山生产的安全性，防止事故的发生。

9、发生事故，立即如实地向公司总经理报告事故情况，并迅速、全力以赴地组织人员进行救灾，积极配合有关部门进行事故调查分析，按“四不放过”的原则处理好各类工伤事故。

10、积极配合公司其他部门做好相关安全工作。

二、安全管理措施

1、认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《消防法》、《矿工伤害事故处理办法》等法律法规；

2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，履行安全工作责任，确保采矿用工安全无事故；

3、主动参加安全员专业知识培训，持证上岗，依法运作。

4、每班进行检查，及时排除隐患，落实防范措施，制定事故紧急处理预案计划，做好检查记录；

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，并配合、支持安全监管等部门依法履行职能；

2、每天对全矿安全隐患进行一次全面检查，做好检查记录，及时向矿长汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，实施事故紧急处理预案计划，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，总工程师和矿区生产部主任各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

总工程师（签字）：

矿区生产部主任（签字）：

年   月   日

# 矿区安全员安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级安全工作会议精神，按照公司现行的安全管理体制和“谁分管、谁负责”的原则，为切实加强公司的生产安全管理，特签订本责任书。

一、安全员安全生产责任制

1．宣传国家有关安全生产的法律、法规，政策，督促检查职工对《金属非金属矿山安全规程》、《安全操作规程》、《作业规程》和本单位规章制度执行情况。

2．参与编制本单位安全技术措施，负责检查落实情况。

3．监督检查特种作业人员持证上岗情况。

4．深入采场检查，发现事故隐患及时处理，不能处理的及时向上级报告。

5．制止、纠正违章作业行为。

6．发现重大事故隐患，有权责令停止作业或紧急撤离。

7．做好安全检查记录。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全管理措施

1、认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《消防法》、《矿工伤害事故处理办法》等法律法规；

2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，履行安全工作责任，确保采矿用工安全无事故；

3、主动参加安全员专业知识培训，持证上岗，依法运作。

4、每班进行检查，及时排除隐患，落实防范措施，制定事故紧急处理预案计划，做好检查记录；

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，并配合、支持安全监管等部门依法履行职能；

2、每天对全矿安全隐患进行一次全面检查，做好检查记录，及时向矿长回报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，实施事故紧急处理预案计划，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，安全保卫部主任和安全员各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

安全保卫部主任（签字）：

安全员（签字）：

年   月   日

# 班组长安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，按照公司现行的安全管理体制和“谁分管、谁负责”的原则，为切实加强公司的生产安全管理。特签订本责任书。

一、班组长安全生产责任

1、带头遵守和督促检查职工执行安全规章制度和安全操作规程，对本班组的安全生产负责，确保本班组全年安全生产零事故。

2、坚持安全生产“五同时”规定，做到安全工作与承包布置执行生产任务同时贯彻落实。

3、对本班组职工经常进行安全教育。

4、对无操作合格证和不正确使用劳动保护用品者不准上岗操作，无安全保证的设备不准使用，对不具备上岗条件的职工不准上岗操作。

5、加强现场安全管理，每天做好生产岗位、作业环境的安全检查和交接班工作，并认真做好记录。

6、组织职工每周对各类设备、工具、危险物品等安全进行一次检查，发现问题及时整改。需要上级解决的要及时报告要求解决，在未解决前要采取必要的临时安全措施，确保安全。如不具备条件的和危及人身安全的必须停止生产。

7、发生事故应立即采取果断措施，及时组织抢救，保护好现场，迅速上报，并参与事故的调查、分析与处理，切实做到“四不放过”。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全管理措施

1、认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《消防法》、《矿工伤害事故处理办法》等法律法规。

2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，履行安全工作责任，确保本班组员工安全无事故。

3、主动参加安全员专业知识培训，持证上岗，依法运作。

4、每班进行检查，及时排除隐患，落实防范措施，制定班组事故紧急处理预案计划，做好检查记录。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，并配合、支持公司其他部门依法履行岗位职责。

2、每天对全班组安全隐患进行一次全面检查，做好检查记录，及时向上级回报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，实施事故紧急处理预案计划，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和班组长各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

班组长（签字）：

年   月   日

# 职工安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全管理措施

1、认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》、《消防法》、《矿工伤害事故处理办法》等法律法规。

2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，履行安全工作责任，确保安全生产无事故。

3、主动参加安全专业知识培训，持证上岗，依法运作。

4、每班进行安全检查，及时排除隐患，落实防范措施。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级回报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与实施事故紧急处理预案计划，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，班组长和职工各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

班组长（签字）：

职工（签字）：

年  月  日

# 电工安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、电工必须经有关部门培训考试合格后持证上岗。

2、认真遵守电业安全规程，按规定设计、安装、维护、检修高、低压线路及一切用电设备，搞好接地接零保护，确保用电安全。

3、高空作业时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁带电作业

4、加强安全检查，防止电气火灾和触电事故发生。

5、电气工具和保险装置按规定时间进行测试检查，保证性能可靠，运行良好。

6、特殊作业场所，必须采用国家规定的安全电压。

7、线路上禁止带负荷接电或断电。严禁约时停送电。

8、在停电的电气设备上工作，应采用必要的安全技术措施，如挂警告牌、装接地线等，以防意外事故的发生。

9、发现有人触电，立即切断电源，进行现场急救。电气设备着火应立即将有关电源切断，使用“1211”灭火器灭火。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和电工各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

电工（签字）：

年  月  日

# 挖掘机驾驶员安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、发动机起动后，铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。

2、工作位置必须平坦稳固。工作前履带应制动。轮胎式挖掘机应顶好支腿，车身方向应与挖掘工作面延伸方向一致，操作时进铲不应过深，提斗不得过猛。

3、在高陡的工作面上挖掘夹有石块的土方时，应将较大的石块和杂物除掉。如果土体挖成悬空状态而不能自然塌落时，则需用人工处理，严禁用铲斗将悬空土方砸下。

4、对吊杆顶端的滑轮和钢丝绳进行保养、检修拆换时，应将铲斗和吊杆放落地面，然后再进行维修。

5、严禁铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。向运土车辆卸土时，应降低铲斗高度，防止偏载或砸坏车厢。铲斗运转范围内，严禁站人。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和挖掘机驾驶员各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

挖掘机驾驶员（签字）：

年  月   日

# 汽车驾驶员安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、必须按规定吨位装载，不得超载、超高，不得人货混载，驾驶室内不得超额坐人；

2、车辆装卸场地必须平整坚实，装卸时，汽车就位后应拉紧手闸，装载均匀，不得偏载；

3、公路上行驶必须遵守道路交通规则；运载易燃、易爆等危险物品时，应遵守有关规定，除必要的随车人员外，不得搭乘其他人员。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和汽车驾驶员各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

汽车驾驶员（签字）：

年  月  日

# 露天潜孔钻机手安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、上班前严禁喝酒，工作时必须穿戴好劳动保护用品，严格遵守交接班制度。

2、禁止在雷雨、暴雨、大雾和夜间无良好照明的情况下作业。

3、作业前应详细检查钻机各部件是否良好，检查各部螺钉是否齐全，有无松动，严禁设备带病作业，润滑点要定时、定量、定油，不得遗漏润滑点。

4、钻机运转中，要经常注意各部运转情况，发现不正常音或某部温度超过正常值时，应立即停机检查进行处理。

5、在接卸钻钎时，必须遵循操作程序，上下人员做到呼唤应答，起落钻架时，要详细检查钢丝绳，滑轮系统，及起落圈筒销子，换钎头时，必须将钎架放到钎托上，将销子对正拧紧。

6、行车时应一人操作，一人在车下指挥，并做好拖动电缆风管（筒）工作，拉电缆时要穿绝缘鞋，戴绝缘手套，发现破损处应及时处理，严禁脚踏踩电缆，不准将电缆放入水中。

7、钻孔中心必须采取有效的防尘措施，保证工作风压在0.5～0.6Mpa/cm2。钻孔中途较长时间停钻，应将钻具提高距孔底2米以上，如长时停钻，应将冲击器提出孔外。

8、在大、中爆破中，要听从爆破人员指挥，钻机开至安全地点避炮。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和露天潜孔钻机手各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

露天潜孔钻机手（签字）：

年   月   日

# 爆破员安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、爆破员必须通过公安部门的专职培训，取得爆破员资格证书。作业前必须穿戴好劳动保护用品。

2、爆破器材的搬运、加工和使用过程中应轻拿轻放，不得使其发生磨擦和撞击，严禁抛掷。

3、要按照编号领、退雷管，按需要领、退炸药。领用爆破器材时，只能领用本班的用量，必须当面点清数量，检查其质量。领取后的雷管和炸药，应立即送往爆破场地，并应使用专用工具分别装运起爆材料与炸药，不得混装、混运、混存。在搬运途中不得转交他人保管，不得在人多的地方或电器设备附近停留。两人以上同时搬运爆破器材时，每人间距不少于20米。

4、火药箱要加锁，严禁乱丢乱放。要避开机械、电器设备地点，每次放炮时，都必须把火药箱放到警戒线外的安全地点。

5、钻炮眼前，要先排除工作面的松土悬石，拴好保险绳、保险带，戴好安全帽，保险绳必须牢固可靠。

6、打眼完成后，放炮员在装药前，首先清除炮眼内的残余粉末，增强爆破效果。

7、装药作业应按《爆破装药作业指导书》进行操作。装药前，所有无关人员均应撤离作业场所；严禁边打眼、边装药、边放炮。

8、装药只准许使用木、竹制的炮棍，装有雷管的起爆药卷，应小心地放入炮眼内，不得冲击和猛力挤压，严禁从炸药中拔出或拉动导爆索及电雷管的脚线。装配引药及装药完毕雷管脚线必须扭结，严禁同导电体相接触。

9、、装好药的炮孔，必须按规定进行堵塞。炮眼的封泥应用黄泥，封泥长度不得少于炮眼深度的1/3，禁止使用块状或可燃性材料，无封泥严禁放炮。装药时不得损坏起爆网路。

10、装好的炮眼，暂时不能起爆时，必须派专人看守。

11、严禁在浓雾、暴雨、雷电和黑夜进行爆破作业。

12、起爆前，收检好工具等，放炮员最后一个离开放炮地点，在有掩护安全地点放炮，并设置好可靠的警戒，爆破安全距离按《爆破安全规程》执行。发出放炮信号（口哨），一次响准备（撤离人员），二次响放炮（二次响声后3分钟才准起爆），三次响解除警戒。

13、爆破后，爆破工必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无边坡滑落、危石、盲炮、残炮现象。如发现有瞎炮及残炮或怀疑有盲炮的处理，必须在现场管理人员的指挥下当班进行，瞎炮处理完后才能下班。未处理前应在现场设立危险警戒或标志。

14、爆破后，只有在确认安全后，并经班（组）长同意，方准人员进入爆破地点。

15、爆破结束后，剩余的炸药、雷管如数交回库房。

16、爆破作业地点有下列情形之一时禁止进行爆破工作：

①有边坡滑落危险；

②通道不安全或通道阻塞；

③）爆破参数或施工质量不符合设计要求；

④工作面有涌水危险或炮眼温度异常；

⑤危及设备或建筑物安全，无有效防护措施；

⑥危险边界上未设警戒；

⑦光线不足或无照明；

⑧未严格按《爆破安全规程》要求做好准备工作。

17、导火索起爆时，应尽可能采用一次点火法点火。在单个点火时，一人连续点火的根数（或组数），地下爆破不得超过5根（或组），露天爆破不得超过10根（组）。

18、导火线的长度应保证点完导火索后，人员能撤至安全地点，但最短不小于1.2米。

19、同一工作面由两人以上（含两人）同时点燃导火线时，应指定其中的一人为组长，负责协调点火工作，掌握信号管或计时导火线的燃烧情况，及时发出撤至安全地点的命令。

20、连续点燃多根导火索时，露天爆破必须先点燃信号管，信号管响后，无论导火索点完与否，人员必须立即撤离。

21、导火索必须用导火索或点火棒、点火筒专用点火器点火。严禁用火柴、烟头和打火机点火。

22、严禁用脚踩或用其他物体挤压已点燃的导火索，以防产生速燃或爆燃。

23、切割导火索应用快刀切割。

24、未尽事项，按国家《爆破安全规程》执行。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和爆破员各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

爆破员（签字）：

年  月  日

# 液压破碎器（锤）操作人员

# 安全目标责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》等法律法规和各级非煤矿山安全工作会议精神，为切实加强公司的生产安全管理，按照公司现行的安全管理体制，特签订本责任书。

一、安全生产责任

1、自觉执行安全生产的各项规章制度和安全操作规程，并遵守劳动纪律，努力学习和掌握安全技术和工业卫生知识，提高自己安全意识和自我保护能力。

2、积极参加各项安全活动，做好每天的生产岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3、自觉遵守生产现场安全管理的各项规定，及时清除废料，各种物品堆放整齐并符合安全规定，保持工作场地清洁卫生和道路安全畅通。

4、爱护和正确使用设备和工位器具，不得擅自拆除安全装置、安全附件和安全信号标志。对发现问题和存在的事故隐患要及时上报，并进行排除，严禁设备、设施带病操作。

5、爱护和正确穿戴劳保用品，严禁违章作业，并做好相互监督。

6、遇到危及人员生命安全的紧急情况，有权停止操作，有权拒绝违章指挥，并报告领导及有关部门。

7、发生事故（包括未遂事故）要保护现场，及时抢救受伤人员，迅速向领导报告并参加事故的分析，提供真实可靠的现场情况。

8．参加本单位安全会议，分析安全形势，提出改进措施及建议。

二、安全操作规程

1、仔细阅读液压破碎器的操作手册，防止损坏液压破碎器和挖掘机，并有效地操作它们。

2、操作前检查螺栓和连接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。

3、不要用液压破碎器在坚硬的岩石上啄洞。

4、不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。

5、当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。

6、防止挖掘机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。

7、除钻头外，不要把破碎器浸入水中。

8、不得将破碎器作起吊器具用。

9、不得在挖掘机履带侧操作破碎器。

10、液压破碎器与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压破碎器的技术参数要求，液压破碎器的“P”口与主机高压油路连接，“O”口与主机回油路连接。

11、液压破碎器工作时的最佳液压油温度为50-60度，最高不得超过80度。否则，应减轻液压破碎器的负载。

12、液压破碎器使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区推荐使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油，寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro/m。

13、新的和修理的液压破碎器启用时必须重新充氮气，其压力2.5±0.5MPa。

14、钎杆柄部与缸体导向套之间必须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班加注一次。

15、液压破碎器工作时必须先将钎杆压在岩石上，并保持一定压力后才能开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。

16、不允许把液压破碎器当撬杠使用，以免折断钎杆。

17、使用时液压破碎锤及钎杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。

18、被破碎对象已出现破裂或开始产生裂纹时应立即停止破碎器的冲击，以免出现有害的“空打”。

19、液压破碎器若要长期停止使用时应放尽氮气，并将进、出油口密封，禁忌在高温和-20度以下的环境下存放。

三、安全承诺

1、定期检查安全隐患，及时做好重大隐患的整改，对危及人员安全和健康的突出问题及时解决，自己不能解决的要及时上报。

2、每次上班前对工作环境进行一次全面检查，并及时向上级汇报检查情况，提出整改意见，落实整改。

3、发生事故时，积极参与事故紧急处理，同时尽快向上级汇报。

四、奖惩措施

1.按照以上规定开展工作的，确保安全目标实现的，年终奖2000元。

2.不按照以上规定开展工作的，一次罚款100元，二次警告或诫勉谈话，三次给予开除处分。

3.工程外包承包商及厂外盈利机构或个人的工人，发现违反规定一次警告，二次解除外包合同，并劝告离场。

4、因违规操作造成事故的，将按有关法律、法规规定，追究相关责任。

本责任书一式三份，矿区生产部主任和液压破碎器（锤）操作人员各执一份，公司存档一份。

连云港金红矿业有限公司（盖章）：

矿区生产部主任（签字）：

液压破碎器（锤）操作人员（签字）：

年  月   日

# Text boxes

总经理（矿长）

安全科

铲装运输队

设备管理科

后勤保障组

凿岩作业队

爆破作业队

应急指挥部

事故应急救援队

事故预防工作组

安全警戒疏散组

医疗救护组

交通运输组

后勤保障组

工程抢险组

通信联络协调组

东海县安监部门

应急部指挥部

组长

项目经理

组长

应急值班室

组长

事故现场第一发现人（所有事故）

是

否

应急救援

事态控制

应急结束

总结评估

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

应急扩大

上级预案启动

医疗救护

信息发布

检测评估

现场救援

生产安全事故发生

接   警

警情判断

响应级别

信息反馈

否

启动应急预案

各应急组织

指挥员就位

信息收集

分析与传递

应急资源

准备就绪

预  警

应急指挥部

事故应急救援队

事故预防工作组

安全警戒疏散组

医疗救护组

交通运输组

后勤保障组

工程抢险组

通信联络协调组

是

否

应急救援

事态控制

应急结束

总结评估

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

应急扩大

上级预案启动

医疗救护

信息发布

检测评估

现场救援

生产安全事故发生

接   警

警情判断

响应级别

信息反馈

否

启动应急预案

各应急组织

指挥员就位

信息收集

分析与传递

应急资源

准备就绪

预  警

应急指挥部

事故应急救援队

事故预防工作组

安全警戒疏散组

医疗救护组

交通运输组

后勤保障组

工程抢险组

通信联络协调组

是

否

应急救援

事态控制

应急结束

总结评估

事故调查

善后处理

解除警戒

现场清理

应急扩大

上级预案启动

医疗救护

信息发布

检测评估

现场救援

生产安全事故发生

接   警

警情判断

响应级别

信息反馈

否

启动应急预案

各应急组织

指挥员就位

信息收集

分析与传递

应急资源

准备就绪

预  警